| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| --- |
| СВОД ПРАВИЛ |  | СП ***.*******.20** |

Инженерные изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов.

Общие требования

Проект, первая редакция

Настоящий проект свода правил не подлежит применению до его утверждения

Москва

2018

Предисловие

Сведения о своде правил

1	РАЗРАБОТАН Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

2	ИСПОЛНИТЕЛИ Общество с ограниченной ответственностью «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ООО «ИГИИС»)

3	ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

4	ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

5	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от          №

6	ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

7	ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) в сети «Интернет»

©Минстрой России, 2018

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие требования

5. Инженерные изыскания в районах распространения набухающих грунтов для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций)

6. Инженерные изыскания в районах распространения набухающих грунтов для архитектурно-строительного проектирования при подготовке проектной документации объектов капитального строительства

6.1 Инженерные изыскания в районах распространения набухающих грунтов для подготовки проектной документации объектов капитального строительства – первый этап

6.2 Инженерные изыскания в районах распространения набухающих грунтов для подготовки проектной документации объектов капитального строительства – второй этап

7. Инженерные изыскания в районах распространения набухающих грунтов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

Приложение А Определение нормативных значений свободного набухания и давления набухания набухающих грунтов

Библиография

Введение

Настоящий свод правил разработан с целью реализации основных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».

При разработке учтены требования постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Свод правил по инженерным изысканиям для строительства в районах распространения набухающих грунтов, разработан в развитие обязательных положений и требований СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и сводов правил по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям, регламентирующих общие правила производства работ.

Свод правил подготовлен ООО «ИГИИС» (руководитель работы – генеральный директор, канд. геол.-минерал. наук М.И. Богданов, ответственный исполнитель – С.А. Гурова, исполнитель – Г.В. Мисник).

СВОД ПРАВИЛ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАБУХАЮЩИХ ГРУНТОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Engineering surveys for construction in the areas of distribution of swelling soils.

General requirements

Дата введения*******

1. Область применения

Настоящий свод правил устанавливает общие требования при выполнении инженерных изысканий в районах распространения набухающих грунтов для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства (обосновании инвестиций), при подготовке проектной документации объектов капитального строительства, строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

Положения настоящего свода правил предназначены для применения органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами при выполнении инженерных изысканий для строительства на территории Российской Федерации.

2. Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 21.301 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям

ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения

ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

ГОСТ 23740-2016 Грунты. Методы определения содержания органических веществ

ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*Основания зданий и сооружений»

СП 47.13330. 2016 «СНиП11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

СП ***.*******.201* «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»

СП ***.*******.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3. Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 22268, ГОСТ 25100, СП 47.13330.2016, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- влажность грунта после набухания wsw: Влажность, полученная после завершения набухания образца грунта, обжимаемого в условиях, исключающих возможность бокового расширения, заданным давлением.

- влажность на пределе усадки wy: Влажность грунта в момент резкого уменьшения усадки, определяемая по точке перегиба кривой графика зависимости изменения объема образца грунта (V) от изменения влажности (W) при высыхании.

- давление набухания psw, МПа: Давление на образец грунта, возникающее при замачивании жидкостью и обжатии в условиях, исключающих возможность бокового расширения, при котором деформации набухания или сжатия грунта равны нулю.

- относительная деформация набухания: Отношение разности высоты образца после его набухания (при невозможности бокового расширения) за счет замачивания грунта до полного водонасыщения и исходной высоты образца до его замачивания к исходной высоте образца.

набухающий грунт: Грунт, увеличивающий свой объем при замачивании водой и имеющий относительную деформацию набухания ɛsw ≥ 0,04 (в условиях свободного набухания) или развивающий давление набухания (в условиях ограниченного набухания)

[ГОСТ 25100-2011, 3.22]

- набухание грунта свободное ɛswо: Относительная деформация набухания грунта, полученная в приборах типа ПНГ, когда давлением от массы штампа и измерительного оборудования, не превышающем 0,006 МПа (0,06 кгс / см2), пренебрегают.

- набухание грунта под нагрузкой ɛsw: Относительная деформация образца грунта при данном давлении на образец.

- реологические свойства грунтов: Механические свойства, отражающие влияние длительного воздействия нагрузок на изменение напряженно-деформированного состояния грунтов (ползучесть, релаксация напряжений, длительная прочность).

- усадка грунта: Свойство глинистого грунта уменьшать свой объем при испарении из него влаги.

4. Общие требования

4.1.1 Инженерные изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов выполняются с целью получения достоверных и достаточных материалов и данных о природных условиях территории (рельефе, климате, инженерно-геологических, гидрологических и экологических условиях), прогнозе их изменений, необходимых для обоснования планирования градостроительной деятельности и разработки проектных решений, в том числе по инженерной защите объектов капитального строительства.

4.1.2 Инженерные изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов должны выполняться в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, сводов правил по инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим изысканиями и настоящего свода правил.

4.1.3 Задание на выполнение инженерных изысканий в районах распространения набухающих грунтов (далее – задание) должно содержать сведения и данные в соответствии с СП 47.13330.2016 (4.15 – 4.17).

Дополнительно задание должно содержать сведения и данные о:

- наблюдавшихся на исследуемой территории деформациях и аварийных ситуациях в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений, связанных с набухающими грунтами;

- ранее выполненных мероприятиях инженерной защиты от воздействия процессов набухания;

- необходимости проведения локального мониторинга компонентов геологической среды на территории инженерных изысканий.

4.1.4 Программа инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов (далее – программа) должна содержать сведения и данные в соответствии с СП 47.13330.2016 (4.18 – 4.20).

Дополнительно программа должна содержать обоснование:

- разработки мероприятий инженерной защиты и/или усиления имеющихся защитных сооружений;

- методов и критериев оценки проведения локального мониторинга компонентов геологической среды на территории инженерных изысканий.

В программе необходимо предусматривать мероприятия, не допускающие нарушения сложившихся инженерно-геологических условий при проведении отдельных видов изыскательских работ.

Программа подлежит уточнению в процессе выполнения работ, в том числе после рекогносцировочного обследования территории. Изменения в программу вносят в порядке, предусмотренном СП 47.13330.2016 (4.22).

4.1.5 При выполнении инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов должны соблюдаться требования нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды.

4.1.6 Для оценки возможности осуществления планируемой градостроительной деятельности и ее реализации в районах распространения набухающих грунтов выполняются инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.

4.2 Инженерно-геодезические изыскания

4.2.1 Инженерно-геодезические изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов выполняют с целью получения необходимых для принятия проектных решений топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков и водоемов), существующих и строящихся зданиях (сооружениях), элементах планировки, проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия.

4.2.2 Инженерно-геодезические изыскания в районах распространения набухающих грунтов включают виды работ, перечисленные в СП 47.13330.2016 (5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

4.2.3 Инженерно-геодезические изыскания в районах распространения набухающих грунтов выполняют в соответствии с СП 317.1325800.2017, как правило, в комплексе с другими видами инженерных изысканий.

4.2.4 Задачи и основные исходные данные для выполнения инженерно-геодезических изысканий в районах распространения набухающих грунтов, требования к точности и достоверности результатов работ, к составу отчётных материалов, устанавливают в задании на выполнение инженерно-геодезических изысканий (далее – задание).

4.2.5 Дополнительно к 4.1.3 задание должно содержать:

- сведения, предусмотренные СП 47.13330.2016 (5.1.12);

- исходные данные для разработки программы геодезических работ в составе локального мониторинга компонентов геологической среды согласно СП 22.13330.2016 (раздел 12), если данный мониторинг предусмотрен договором (контрактом) на инженерные изыскания;

- требования к периодичности и содержанию предварительных отчётов по результатам геодезических наблюдений за набухающими грунтами.

4.2.6 Состав, объёмы, методы и технологии выполнения отдельных видов работ и требования к их результатам устанавливают в программе инженерно-геодезических изысканий (далее – программа) в соответствии с СП 47.13330.2016 (4.18 – 4.23, 5.1.13, 5.1.14), СП 317.1325800.2017 и настоящим сводом правил.

4.2.7 Дополнительно к 4.1.4 программа должна содержать:

- сведения, предусмотренные СП 22.13330.2016 (раздел 12), если заданием предусмотрен мониторинг компонентов геологической среды;

- требования к методике и технологии выполнению геодезических работ согласно ГОСТ 24846 и СП 317.1325800;

- обоснование необходимой точности геодезических измерений;

- состав и содержание предварительных отчётов о результатах инженерно-геодезических изысканий, если их выпуск предусмотрен заданием.

4.2.8 Системы координат и высот для выполнения инженерно-геодезических изысканий устанавливают в соответствии с СП 317.1325800.2017 (4.8).

4.2.9 Требования к геодезической основе инженерных изысканий принимают в соответствии с СП 47.13330.2016 (5.1.5, 5.1.6) и СП 317.1325800.2017 (4.7, 4.10, 4.11).

4.2.10 Вертикальные перемещения точек земной поверхности на участках распространения набухающих грунтов определяют в составе локального мониторинга компонентов геологической среды (если мониторинг предусмотрен заданием) следующими методами:

- топографической съёмкой в масштабах 1:5 000 – 1:200;

- нивелированием по квадратам;

- полярными засечками с пунктов геодезической основы;

- нивелированием поверхностных и/или глубинных марок.

4.2.11 При выполнении инженерно-геодезических изысканий и выборе конструкции геодезических знаков следует руководствоваться ГОСТ 24846 и СП 317.1325800.2017.

4.2.12 В промежуточные технические отчёты (если их выпуск предусмотрен заданием) включают схемы размещения геодезических знаков, результаты измерений вертикальных смещений за отчетный период относительно начального цикла и между смежными циклами, пояснительную записку о точности полученных результатов и особенностях геодезических измерений и другие сведения, предусмотренные программой.

4.2.13 При составлении технического отчёта по результатам инженерно-геодезических изысканий следует учитывать ГОСТ 21.301, ГОСТ 2.105, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 24846, СП 47.13330.2016 (4.38 – 4.40, 5.1.23, 5.1.24, 5.2.6, 5.3.1.4 – 5.3.1.6), СП 317.1325800.2017.

4.3 Инженерно-геологические изыскания

4.3.1 Инженерно-геологические изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов выполняются для получения достоверных данных об инженерно-геологических условиях и техногенных воздействиях, прогнозе их изменения для территории района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, необходимых и достаточных для осуществления градостроительной деятельности, разработки проектных решений для строительства зданий и сооружений, возводимых на набухающих грунтах.

4.3.2 Набухающие грунты являются специфическими грунтами и характеризуются большим содержанием глинистых частиц, высокими значениями влажности на границе текучести и числа пластичности; при этом природная влажность их может быть меньше влажности на границе раскатывания.

Набухаемость грунтов зависит от минерального, гранулометрического и химического состава грунта, природной влажности и плотности сложения, состава и концентрации взаимодействующего с грунтом раствора, величины внешнего давления на грунт.

При нарушении природного сложения набухающего грунта (например, при использовании его в качестве грунта обратной засыпки) величина свободного набухания может увеличиваться до 1,5 – 2,0 раз.

4.3.3 В соответствии с ГОСТ 25100 (Б.2.13) по относительной деформации набухания, набухающие грунты классифицируются как слабонабухающие (0,04 ≤ ε sωо ≤ 0,08); средненабухающие (0,08 < ε sωо ≤ 0,12); сильнонабухающие (ε sωо > 0,12).

4.3.4 Причинами набухания грунта в основании являются: увлажнение грунта подземными и производственными водами; повышение влажности за счет подъема уровня грунтовых вод; накопление влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушений природных условий испарения при застройке (экранирование массива грунта сооружениями); изменение водно-теплового режима под действием сезонных климатических факторов.

4.3.5 Набухаемость проявляется также у некоторых видов шлаков (например, шлаков электроплавильных производств) и у обычных пылевато-глинистых грунтов, не набухающих при насыщении водой, но обнаруживающих это свойство при замачивании химическими стоками или технологическими растворами различных производств (особенно, растворами солей, кислот, щелочей).

4.3.6 При выполнении инженерно-геологических изысканий в районах распространения набухающих грунтов необходимо изучать:

- минеральный, гранулометрический и химический состав грунтов;

- природную влажность и плотность сложения;

- химический состав и концентрацию взаимодействующего с грунтом раствора (если это имеет место);

- величину внешнего давления на грунт на отметке его залегания или действующего давления в подошве фундамента;

- набухание грунтов ненарушенного и нарушенного сложения при одинаковых характеристиках плотности и влажности испытываемых образцов.

4.3.7 Необходимо устанавливать причины увлажнения или постоянного замачивания набухающих грунтов в основании зданий и сооружений или теле земляных сооружений, которыми могут быть:

- увлажнение грунта поверхностными водами или водами подземных водоносных горизонтов;

- подземные воды постоянно существующих водоносных горизонтов или сезонные;

- влага инфильтруемых атмосферных осадков или образуемая производственными стоками и потерями водопроводно-канализационных сетей;

- повышение влажности за счет подъема уровня грунтовых вод при подтоплении территорий;

- накопление влаги под сооружениями при застройке в ограниченной по глубине зоне конденсации (экранирование массива грунта сооружениями);

- изменение водно-теплового режима под действием сезонных климатических факторов.

4.3.8 При уменьшении влажности набухающих грунтов за счёт увеличения температуры от действия природных (климатических) и техногенных факторов возникают деформации усадки, имеющие объемный характер.

4.3.9 Характеристиками набухания и усадки грунта в соответствии с ГОСТ 12248 являются:

- свободное набухание, ɛswo;

- набухание под нагрузкой, ɛsw;

- давление набухания, psw;

- влажность грунта после набухания, wsw;

- относительную усадку по высоте δh, диаметру δd и объему δv;

- влажность на пределе усадки wy.

4.3.10 Набухающие грунты обладают ярко выраженными реологическими свойствами:

- ползучестью (длительной деформируемостью);

- релаксацией напряжений (снижением напряжений во времени при постоянной деформации);

- длительной прочностью (изменяемостью прочности во времени за счет изменения во времени параметров сцепления грунта и внутреннего трения).

Реологические свойства глинистых грунтов в природе проявляются в виде длительно протекающих процессов осадок, смещений, кренов сооружений, пластических оползней, разрушении естественных склонов и откосов земляных сооружений (плотин, дамб, дорожных насыпей, выемок, котлованов).

Для обеспечения прочности, надежности и долговечности инженерных сооружений, возведенных на глинистых набухающих грунтах, при проектировании и эксплуатации сооружений необходимо учитывать реологические свойства набухающих грунтов.

4.3.11 Виды работ в составе инженерно-геологических изысканий в районах распространения набухающих грунтов и общие технические требования к выполнению отдельных видов работ и комплексных исследований следует устанавливать в соответствии с СП ***.*******.201* (раздел 5), настоящим сводом правил и обосновывать в программе работ.

4.3.12 Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет при инженерно-геологических изысканиях на территории распространения набухающих грунтов выполняется для всех видов градостроительной деятельности.

Дополнительно сбору и обработке подлежат материалы изысканий прошлых лет и другие архивные, фондовые и литературные источники, содержащие сведения и данные о/об:

- условиях распространения и залегания набухающих грунтов, гидрогеологических и геоморфологических условиях территории, с выделением участков интенсивного увлажнения, а также участков, подвергающихся увлажнению-высушиванию вследствие природных или техногенных колебаний уровней подземных вод;

- составе и свойствах грунтов и о химическом составе подземных вод;

- развитии и внешних проявлениях набухания (усадки) грунтов (наличие сети трещин усадки на поверхности стенок котлованов и выемок, блоковые отдельности в откосах и на склонах, следы суффозионного выноса глинистых частиц вблизи раскрытых трещин, вспучивание дна котлованов);

- опыте строительства на набухающих грунтах в разных условиях их залегания;

- источниках естественного и искусственного обводнения толщ набухающих грунтов (включая утечки из водонесущих коммуникаций);

- состоянии и характере деформаций существующих зданий и сооружений на исследуемой территории.

По результатам сбора и обработки литературных и фондовых материалов рекомендуется составлять схематические карты распространения набухающих грунтов с выделением, по возможности, территорий с различными по степени набухания разновидностями грунтов.

Если между окончанием изысканий и началом проектирования разрыв во времени составляет более двух лет, возможность использования материалов изысканий прошлых лет требует специального подтверждения путем дополнительного изучения и анализа изменений в этот период состояния и свойств набухающих грунтов под воздействием различных факторов, в том числе техногенных.

Состав и объем дополнительных изыскательских работ по уточнению материалов инженерно-геологических изысканий в связи с давностью их получения следует устанавливать по результатам анализа этих материалов и рекогносцировочного обследования исследуемой территории.

4.3.13 При рекогносцировочном обследовании территории в районах распространения набухающих грунтов дополнительно следует фиксировать наличие внешних признаков проявления набухания (усадки) грунтов:

- полигональную сеть трещин на поверхности участка изысканий, в стенках котлованов и выемок;

- усадочные трещины (величина их раскрытия, глубина и направление распространения);

- блоковые отдельности в естественных обнажениях, откосах и шурфах;

- наличие суффозионного выноса глинистых частиц вблизи раскрытых трещин;

- вспучивание дна котлованов.

При описании набухающих грунтов в естественных обнажениях и искусственных выемках следует отмечать:

- цвет грунтов и характер его изменения, наличие и характер ожелезнения, признаки выветривания;

- слоистость, трещиноватость, структурные особенности, характер контактов между отдельными слоями грунтов.

По поверхности контактов и смещения блоков необходимо отмечать траектории и следы направлений перемещения блоковых элементов, подтверждающие их происхождение (за счет процесса набухания или за счет тектонических процессов).

В процессе маршрутных наблюдений следует отмечать:

- выходы источников подземных вод, участки с признаками высокой увлажненности и наблюдаемой заболоченности;

- глубину уровня воды в колодцах и его изменение в паводки и межень с целью установления положения зеркала подземных вод и его колебания;

- наличие и характер деформаций существующих зданий и сооружений, обусловленных набуханием и (или) усадкой грунтов;

- мероприятия по инженерной защите сооружений, реализованные при строительстве для предупреждения набухания (систему и состояние ливневой канализации, водонесущих инженерных сетей, экранирование поверхности территории);

- характер и величину деформаций грунтов; зависимость этих деформаций от типа существующих зданий, их этажности и нагрузки на фундаменты;

- источники замачивания грунта (удаленность, продолжительность и режим замачивания).

4.3.14 Проходка горных выработок в толщах набухающих грунтов должна обеспечивать возможность выявления и описания структурных и текстурных особенностей грунтов, в естественных условиях залегания.

Проходку инженерно-геологических выработок следует осуществлять с учетом рекомендаций СП ***.*******.201* (5.6). Выбор вида, способов, конструкции и технологий проходки инженерно-геологических скважин следует устанавливать с учетом обеспечения максимального выхода керна и с учетом возможности выполнения в тех же скважинах полевых исследований грунтов и геофизических исследований.

Устанавливаемые в программе способы бурения инженерно-геологических скважин должны обеспечивать точность определения границ между литологическими разностями грунтов не более 0,25 м, возможность изучения естественного состава, состояния и свойств грунтов, их текстурных и структурных особенностей. Рекомендуется обеспечивать выход керна не менее 85 – 90%.

Для детального изучения строения толщи набухающих грунтов, повышения качества отбора монолитов и надежности характеристик грунтов, определяемых при лабораторных исследованиях, рекомендуется проходка части горных выработок в виде канав, шурфов или дудок, а также расчисток естественных обнажений и техногенных выемок.

Инженерно-геологические выработки следует проходить на полную мощность набухающих грунтов или до глубины, где наличие их не будет оказывать влияния на устойчивость проектируемых зданий и сооружений.

Бурение следует сопровождать отбором монолитов при помощи грунтоносов в соответствии с требованиями ГОСТ 12071.

При описании керна особое внимание следует уделять структуре и текстуре грунтов: слоистости, трещиноватости, агрегированности и пр.

Отбор монолитов грунтов из скважин рекомендуется осуществлять обуривающим способом с предварительной зачисткой забоя скважины.

Образцы пород для исследований следует отбирать с учетом требований ГОСТ 20522, для чего на этапе полевых работ необходимо выполнять предварительное инженерно-геологическое разделение грунтового массива на инженерно-геологические элементы. Монолиты для лабораторных исследований необходимо отбирать из каждого предварительно выделенного инженерно-геологического элемента.

4.3.15 Инженерно-геофизические исследования выполняются для выявления и прослеживания изменчивости строения массивов грунтов, обусловленной неоднородностью их состава, состояния, свойств, мощности и условий залегания, а также для определения предварительных гидрогеологических характеристик.

Инженерно-геофизические исследования, рекомендуемые к применению для изучения толщ набухающих грунтов и происходящих в них процессов, включают, как правило, различные виды электроразведки.

Состав геофизических исследований, объемы работ (сеть, количество точек), тип и размеры применяемых установок следует устанавливать в программе изысканий, исходя из детальности изучения инженерно-геологических условий, этапа выполнения инженерно-геологических работ, особенностей геоэлектрического разреза.

Электроразведочные методы следует применять для выявления и оконтуривания участков утечек воды из подземных коммуникаций при расположении объекта строительства на застроенной территории или в непосредственной близости от нее.

На участках опытных котлованов с замачиванием набухающих грунтов и пунктах испытаний грунтов штампами с длительным замачиванием для определения контура замачивания по площади и по глубине, а также оценки характера его изменения во времени, рекомендуется применять метод вертикального электрического зондирования с охватом прилегающей территории на расстояние не менее двукратной величины мощности набухающей толщи или, при мощности набухающей толщи превышающей глубину сжимаемой толщи, на расстояние не менее двукратной величины предполагаемой глубины сжимаемой толщи.

4.3.16 Полевые исследования грунтов следует проводить для:

- определения показателей состояния, прочностных, деформационных характеристик массива набухающих грунтов в основаниях зданий и сооружений;

- для уточнения прочностных и деформационных характеристик набухающих грунтов, полученных при лабораторных испытаниях;

- для уточнения границ инженерно-геологических элементов, в том числе для определения нижней границы толщи набухающих грунтов.

Выбор методов полевых исследований грунтов следует осуществлять в зависимости от решаемых задач, состава, строения и состояния изучаемых грунтов, категории сложности и степени изученности инженерно-геологических условий, глубины заложения и типов проектируемых фундаментов, уровня ответственности зданий и сооружений в соответствии с СП ***.*******.201* (приложение Е).

Из полевых методов исследований свойств грунтов рекомендуется использовать статическое зондирование, замачивание грунтов в опытных котлованах, испытания натурных свай.

4.3.16.1 Статическое зондирование грунтов рекомендуется применять для расчленения толщи набухающих грунтов на отдельные слои, характеризующиеся различной прочностью и плотностью, а также для оценки пространственной изменчивости свойств набухающих грунтов.

4.3.16.2 Замачивание толщ набухающих грунтов в опытных котлованах рекомендуется проводить на вновь осваиваемых малоизученных территориях массовой застройки при необходимости уточнения относительной деформации набухания при различных давлениях.

Опытные котлованы, в которых предусматривается длительное (в течение 2-3 месяцев) замачивание грунтов, следует сооружать с размерами сторон не менее 8 × 8 м, с устройством глубинных и поверхностных марок и дренирующих скважин.

Глубинные марки следует закладывать в центре котлована через 1,0 – 1,5 м по глубине, на глубину до 5 – 8 м, поверхностные – по двум взаимно перпендикулярным поперечникам, через 1 – 2 м в котловане и на расстоянии до 10 – 15 м за его пределами.

Для уменьшения времени замачивания массива грунта рекомендуется устраивать дренирующие скважины глубиной до 5 – 6 м, с заполнением их щебнем или крупным песком.

В процессе опытного замачивания следует фиксировать количество заливаемой воды и подъем глубинных и поверхностных марок во времени по результатам их нивелировки, которую следует производить: ежедневно в течение первой недели, два раза в неделю – в последующие две недели и далее – один раз в неделю до достижения условной стабилизации процесса набухания.

При замачивании набухающих грунтов рекомендуется определять границы замачивания грунта в плане и по глубине.

После завершения замачивания грунтов следует определять продолжительность проявления набухания (в сутках) и скорость ее развития (см/сутки).

Испытания по замачиванию толщ набухающих грунтов в опытных котлованах рекомендуется выполнять по дополнительно разработанной программе с привлечением специализированной проектной организации, разрабатывающей проект объекта строительства, а при необходимости (значительной неоднородности толщ набухающих грунтов) – специализированной научно-исследовательской организации.

Опытным замачиванием дна котлована можно достоверно определить нижнюю границу зоны набухания грунта, а штамповыми испытаниями – величину подъема опытного штампа под расчетной нагрузкой.

4.3.16.3 Испытания натурных свай статическими нагрузками в районе распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 5686 с замачиванием.

4.3.17 Гидрогеологические исследования при инженерно-геологических изысканиях следует выполнять в соответствии с СП ***.*******.201* (5.9), для изучения условий залегания, строения и мощности водоносных горизонтов, химического состава подземных вод.

В районах распространения набухающих грунтов гидрогеологические исследования выполняются для определения в полевых условиях водопроницаемости набухающих грунтов в зоне аэрации с целью установления их фильтрационных свойств в соответствии с СП ***.*******.201* (5.9.6).

4.3.17.1 Опытно-фильтрационные работы следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 23278 методом налива воды в шурф (с двухкольцевым инфильтрометром) на небольших глубинах (до 5 – 6 м) или наливом воды в скважины (на больших глубинах).

4.3.17.2 Гидрогеологические исследования могут выполняться в составе локального мониторинга компонентов геологической среды для изучения режима подземных вод в соответствии с требованиями по его проведению в обычных условиях, с учетом необходимости размещения наблюдательных пунктов на участках существующих техногенных источников замачивания грунтов, (вблизи водонесущих коммуникаций, проектируемых зданий и сооружений с мокрым технологическим процессом).

4.3.18 Лабораторные исследования свойств грунтов, определение химического состава подземных вод и/или водных вытяжек из грунтов осуществляются в соответствии с СП ***.*******.201* (5.10).

Лабораторные исследования свойств набухающих грунтов выполняются для установления физических и механических характеристик грунтов, для выделения классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100, определения их нормативных и расчетных характеристик в соответствии с ГОСТ 20522, установления степени однородности (выдержанности) грунтов по площади и глубине, прогноза изменения состояния и свойств грунтов в процессе строительства и эксплуатации объектов.

Лабораторные исследования химического состава подземных вод, а также водных вытяжек из глинистых грунтов необходимо выполнять для определения степени агрессивного воздействия их на материалы конструкций, находящихся в зоне взаимодействия с подземными водами, оценки влияния подземных вод на развитие процесса набухания грунтов.

4.3.18.1 При лабораторных исследованиях набухающих грунтов следует определять:

- минеральный, гранулометрический и химический состав грунта (в том числе емкость поглощения и состав обменных катионов грунтов), химический состав подземных вод или взаимодействующего с грунтом раствора (если это имеет место);

- физические свойства грунтов (природной влажности, плотности, границ текучести и раскатывания);

- механические свойства грунтов (деформационные и прочностные);

- специфические свойства (свободное набухание, набухание под нагрузкой, давление набухания, влажность грунта после набухания, относительную усадку, влажность на пределе усадки).

Виды и объём лабораторных определений состава и характеристик свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях набухающих грунтов определяются в соответствии с СП ***.*******.201* (приложение Л), с учетом этапа изысканий, назначения проектируемых зданий и сооружений, проектных нагрузок на грунтовое основание, методов расчета оснований зданий и сооружений.

Состав показателей при стандартном и полном химическом анализе воды или взаимодействующего с грунтом раствора следует устанавливать в соответствии с СП ***.*******.201* (приложение М).

4.3.18.2 Для набухающих грунтов рекомендуется определять:

- гранулометрический состав по схемам гранулометрического и микроагрегатного анализа в соответствии с ГОСТ 12536;

- содержание легкорастворимых солей по результатам водных вытяжек из грунтов в соответствии с ГОСТ 26423;

- содержание органического вещества (особенно для горизонтов погребенных почв) в соответствии с ГОСТ 23740;

- наличие среднерастворимых солей (гипса) по результатам солянокислых вытяжек в соответствии с ГОСТ 26423;

- специфические характеристики набухающих грунтов (4.3.9) в соответствии с ГОСТ 12248.

4.3.18.3 Предварительную оценку нормативных значений величины свободного набухания набухающих грунтов (главным образом монтмориллонитовых и полыгорскитовых глин, в меньшей степени – гидрослюдистых и каолинитовых глин) при инженерно-геологических изысканиях для сооружений I и II уровня ответственности, а также окончательную их оценку для сооружений III уровня ответственности допускается выполнять по их физическим характеристикам в соответствии с таблицей А.1, а величину давления набухания – по таблице А.2 приложения А.

4.3.18.4 При инженерно-геологических изысканиях под свайные фундаменты с опиранием свай на ненабухающие грунты (сваи-стойки) и при соответствующем указании в задании допускается не определять перечисленные специфические свойства набухающих грунтов.

4.3.18.5 Деформационные и прочностные (методами одноосного среза и трехосного сжатия) характеристики набухающих грунтов в лабораторных условиях следует определять для грунтов природной влажности и в водонасыщенном состоянии после набухания.

При исключении замачивания и набухания толщи грунтов в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений следует применять метод консолидированного медленного среза образцов грунтов при природной влажности после предварительного уплотнения заданными вертикальными давлениями (определение максимальных значений показателей прочности при наиболее благоприятных условиях). При возможности замачивания толщи набухающих грунтов следует применять метод консолидированного медленного среза образцов грунтов при полном водонасыщении после предварительного набухания при заданном вертикальном давлении (определение максимальных значений прочностных характеристик водонасыщенных грунтов после завершения набухания).

Прочностные характеристики грунтов в процессе их набухания следует определять методом неконсолидированного быстрого среза на образцах грунтов, приведенных в водонасыщенное состояние без предварительного уплотнения.

4.3.18.6 При выполнении инженерно-геологических изысканий для проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в районах распространения набухающих грунтов дополнительно следует определять их реологические свойства (ползучесть, релаксацию напряжений, длительную прочность) в условиях, предельно близких к условиям их работы в основании или в теле сооружения; с учетом влияющих на них многочисленных факторов, как для получения данных об этих свойствах, так и для построения экспериментально обоснованной теории ползучести и длительной (эксплуатационной) прочности набухающих грунтов.

4.3.19 Инженерно-геологическая съемка проводится в соответствии с СП ***.*******.201* (5.13) для изучения инженерно-геологических условий территории, в том числе условий распространения и свойств набухающих грунтов.

Необходимость выполнения отдельных видов инженерно-геологических работ и исследований при инженерно-геологической съемке в районах распространения набухающих грунтов, указанных в 4.3.11 – 4.3.18, условия их комплексирования, детальность (масштаб) инженерно-геологической съемки, глубину исследований следует устанавливать в программе с учётом вида градостроительной деятельности, сложности инженерно-геологических условий, уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений и требований СП 47.13330.2016 (Приложение Б).

В процессе съёмки определяют:

- генезис, литологический и минеральный состав, распространение и условия залегания набухающих грунтов, их приуроченность к определенным геоморфологическим элементам и формам рельефа;

- мощность набухающих грунтов и ее изменения по площади;

- особенности структуры и текстуры грунтов (слоистость, трещиноватость, агрегированность и пр.);

- мощность зоны трещиноватости.

По результатам съёмки составляют карты инженерно-геологического районирования и инженерно-геологических условий с отображением участков распространения набухающих грунтов, с выделением территорий с предположительно различными по степени набухания разновидностями грунтов.

При составлении инженерно-геологических карт следует применять условные обозначения в соответствии с ГОСТ 21.302.

4.3.20 Прогноз изменений инженерно-геологических условий территории распространения набухающих грунтов разрабатывается в соответствии с СП ***.*******.201* (5.14) для всех видов градостроительной деятельности.

Качественный прогноз составляется при инженерно-геологических изысканиях для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций), на первом этапе изысканий при подготовке проектной документации.

Количественный прогноз выполняется на втором этапе изысканий при подготовке проектной документации объектов капитального строительства, строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

Разработку прогноза набухания грунтов следует выполнять в случаях:

- потенциального подтопления территорий;

- инфильтрации поверхностных или промышленных вод (особенно, при локальном замачивании);

- нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территории (экранирование поверхности) и увеличении влажности грунтов, в том числе при повышении уровня подземных вод;

- изменения водно-теплового режима в результате влияния сезонных климатических факторов и воздействия тепловых источников.

Результатом прогноза является качественная или количественная оценка степени развития процесса набухания; оценка изменения свойств набухающих грунтов при строительстве и эксплуатации объектов.

4.3.21 Камеральную обработку полученных материалов при изучении набухающих грунтов необходимо осуществлять в процессе производства полевых работ и после их завершения, а также после выполнения лабораторных исследований в соответствии с СП ***.*******.201* (5.16).

Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий в районах распространения набухающих грунтов оформляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (6.2.2.3, 6.3.1.5, 6.3.2.5, 6.3.3.9) в зависимости от этапа инженерных изысканий и дополнительно должен содержать информацию о/об:

- генезисе, распространении и условиях залегания набухающих грунтов, их приуроченность к определенным геоморфологическим элементам и формам рельефа;

- мощности набухающих грунтов и ее изменении по площади;

- наличии внешних признаков проявления набухания (усадки) грунтов – полигональной сети трещин на поверхности стенок котлованов и выемок, блоковых отдельностей в откосах и на склонах, усадочных трещинах (величинах их раскрытия, глубинах и направлении распространения), наличии суффозионного выноса глинистых частиц вблизи раскрытых трещин, вспучивании дна котлованов;

- мощности зоны трещиноватости;

- минеральном (петрографическом), гранулометрическом и химическом составе грунта, а также химическом составе и концентрации взаимодействующего с грунтом раствора (если это имеет место);

- особенностях структуры и текстуры грунтов (слоистости, трещиноватости, агрегированости и пр.);

- характеристиках набухающих грунтов (свободном набухании, набухании под нагрузкой, давлении набухания, влажности грунта после набухания, относительной усадке по высоте и объёму, влажности на пределе усадки) и изменениях этих характеристик по простиранию и глубине, а также после взаимодействия с техногенными растворами (если это указано в задании);

- деформационных и прочностных характеристиках грунтов при полном водонасыщении и природной влажности (с учётом состава и концентрации взаимодействующего раствора);

- наличии и характере деформаций существующих зданий и сооружений, вызванных набуханием (усадкой) грунтов в их основании или теле земляных сооружений;

- возможных изменениях в режиме подземных вод в результате строительного освоения территории, приводящих к замачиванию или осушению толщ набухающих грунтов и проявлению деформаций набухания (усадки).

В отчёте также должны содержаться рекомендации для принятия проектных решений при строительстве в районах распространения набухающих грунтов с учётом особенностей распространения, неоднородности строения и свойств набухающих грунтов.

4.3.22 Локальный мониторинг компонентов геологической среды в районах развития толщ набухающих грунтов рекомендуется осуществлять для определения динамики процесса набухания грунтов, изменения характеристик набухающих грунтов, выявления связи процесса набухания грунтов с различными природными и техногенными факторами.

Состав, методы и сроки выполнения локального мониторинга в районах распространения набухающих грунтов следует обосновывать в программе инженерно-геологических изысканий с учетом уровня ответственности зданий и сооружений, и предусматривать их проведение на наиболее характерных участках территории строительства.

Локальный мониторинг в районах распространения набухающих грунтов включает в себя наблюдения за режимом подземных вод, за динамикой изменения влажности набухающих грунтов и за их набуханием (усадкой).

Наблюдения за режимом подземных вод выполняются в соответствии с требованиями 4.3.17.2.

Наблюдения за динамикой изменения влажности набухающих грунтов в зоне аэрации (по глубине и во времени) на характерных участках инфильтрации поверхностных вод, вблизи размещения наиболее ответственных зданий и сооружений повышенного уровня ответственности выполняются геофизическими методами и определением влажности в лабораторных условиях по образцам грунтов, отбираемых в различные сезоны года из специально пробуренных для этих целей скважин.

Для получения более точных количественных характеристик набухания (усадки) грунтов необходимо использовать геодезические методы в соответствии с 4.2 (с применением поверхностных и глубинных марок).

4.4 Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (раздел 7) и свода правил по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

4.5 Инженерно-экологические изыскания выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (раздел 8) и свода правил по инженерно-экологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

5. Инженерные изыскания в районах распространения набухающих грунтов для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций)

Инженерные изыскания для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций) должны обеспечивать получение сведений об природных и техногенных условиях территории (в том числе о распространении набухающих грунтов), необходимых и достаточных для принятия решений о функциональном назначении территорий, в целях обеспечения их устойчивого развития, сохранения окружающей среды, создания условий для привлечения инвестиций, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков и зон планируемого размещения объектов федерального, регионального, муниципального значения, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для решения данных задач выполняются инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.

5.1 Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (5.2), СП 317.1325800.2017 (раздел 6), СП «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» и настоящего свода правил с целью получения актуальных топографо-геодезических материалов и данных (инженерно-топографических планов, инженерных цифровых моделей местности, каталогов координат и высот геодезических пунктов и других объектов местности), обеспечивающих потребности планирования развития территорий.

5.2 Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций) в районах распространения набухающих грунтов выполняются с учетом требований СП 47.13330.2016 (6.2), СП ***.*******.201* (раздел 6) и настоящего свода правил для получения материалов и данных об инженерно-геологических условиях территории распространения набухающих грунтов, необходимых для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов капитального строительства, разработки предварительных схем инженерной защиты территории от опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

5.2.1 При инженерно-геологических изысканиях в районах распространения набухающих грунтов дополнительно к требованиям СП ***.*******.201* (раздел 6) следует устанавливать:

- распространение и условия залегания набухающих грунтов, их приуроченность к определенным типам рельефа и геоморфологическим элементам;

- наличие проявлений набухания, их масштабность (размеры);

- геолого-литологическое строение и характерные особенности грунтов, слагающих набухающую толщу;

- опыт строительства и эксплуатации существующих объектов на набухающих грунтах.

5.2.2 Основные виды работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий для подготовки документов территориального планирования строительства в районах распространения набухающих грунтов, определяются требованиями СП ***.*******.201* (6.2) и выполняются с учётом дополнительных требований 4.3.

5.2.2.1 Материалы инженерно-геологических изысканий для подготовки документов территориального планирования в районах распространения набухающих грунтов должны содержать достаточные сведения для составления карт инженерно-геологического районирования территории с отображением участков распространения набухающих грунтов. Масштабы карт устанавливаются заданием или в соответствии с СП 47.13330.2016 (Приложение Б).

Инженерно-геологическое картирование исследуемой территории следует осуществлять, как правило, на основе сбора, анализа и обобщения материалов изысканий прошлых лет и использования других сведений об инженерно-геологических (в том числе гидрогеологических) условиях района (главным образом геолого-съемочных, инженерно-геологических и гидрогеологических съемок различного назначения, находящихся в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСО ГД) и Федеральной государственной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

5.2.2.2 Качественный прогноз изменений инженерно-геологических условий для подготовки документов территориального планирования в районах распространения набухающих грунтов следует осуществлять на основе обобщения материалов инженерных изысканий прошлых лет с учетом результатов рекогносцировочного обследования (при его выполнении).

Результатами прогноза должны быть: качественная оценка степени развития процесса набухания; оценка изменения свойств набухающих грунтов при строительстве и эксплуатации объектов.

5.2.2.3 Состав и содержание технического отчета по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий для подготовки документов территориального планирования должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 (4.39, 6.2.1.2).

5.2.3 Основные виды работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий для подготовки документации по планировке территории строительства в районах распространения набухающих грунтов, определяются требованиями СП ***.*******.201* (6.3) и выполняются с учётом дополнительных требований 4.3.

В составе инженерных изысканий может выполняться локальный мониторинг компонентов геологической среды (4.3.22), если это предусмотрено заданием.

5.2.3.1 Рекогносцировочное обследование и/или инженерно-геологическую съемку следует выполнять при недостаточности собранных материалов изысканий прошлых лет, аэро- и космических материалов и других данных для обоснования документации по планировке территории.

Рекогносцировочное обследование выполняется в соответствии с 4.3.13 на территории площадки строительства и/или трасс линейных сооружений.

По трассам линейных сооружений намечаются ключевые участки с характерными инженерно-геологическими условиями, в том числе участки распространения набухающих грунтов, опасных геологических и инженерно-геологических процессов, участки переходов трасс линейных сооружений через естественные и искусственные препятствия.

5.2.3.2 Инженерно-геологическую съемку площадок для планируемого размещения объектов капитального строительства следует выполнять в масштабах, указанных в задании, или в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (Приложение Б). Допускается увеличение масштаба съемки при сложных инженерно-геологических условиях в районах распространения набухающих грунтов, с учетом характера проектируемых объектов по согласованию с заказчиком и при обосновании в программе.

Границы инженерно-геологической съемки территории, сложенной толщей набухающих грунтов, рекомендуется устанавливать в соответствии с заданием заказчика, исходя из необходимости охвата толщи набухающих грунтов в пределах основных типов рельефа и геоморфологических элементов, с включением характерных участков с внешними проявлениями набухания грунтов.

5.2.3.3 На площадках и на ключевых участках трасс линейных сооружений в составе инженерно-геологической съемки выполняются следующие работы и комплексные исследования:

- проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;

- инженерно-геофизические исследования;

- гидрогеологические исследования;

- лабораторные исследования свойств грунтов и химический анализ подземных вод;

- изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории;

- полевые исследования грунтов (выполняются при необходимости, обоснованной в программе).

5.2.3.4 На площадках количество точек наблюдений (в том числе инженерно-геологических выработок) в пределах границ съемки следует определять в соответствии с требованиями СП ***.*******.201* (6.3.10) в зависимости от масштаба съемки и категории сложности инженерно-геологических условий, определяемой в соответствии с СП 47.13330.2016 (Приложение Г).

Глубина проходки инженерно-геологических выработок при инженерно-геологической съемке должна обеспечивать изучение инженерно-геологического разреза и оценку гидрогеологических условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой.

5.2.3.5 На ключевых участках трасс линейных сооружений точки наблюдений, в том числе инженерно-геологические выработки, следует размещать вдоль оси трасс и по поперечникам.

По трассе расстояния между инженерно-геологическими скважинами следует устанавливать в зависимости от ее назначения (вида), протяженности и сложности инженерно-геологических условий в пределах от 500 до 1 000 м, а глубину скважин – в соответствии с предварительными техническими характеристиками проектируемых сооружений по таблице 7.2 СП ***.*******.201*.

По поперечникам на участках с распространением набухающих грунтов необходимо проходить от трёх до пяти выработок и увеличивать ширину полосы инженерно-геологической съемки (количество выработок) при обосновании в программе.

На участках переходов трасс через естественные и искусственные препятствия следует проходить от одной до трех инженерно-геологических скважин глубиной от 5 до 10 м.

5.2.3.6 Инженерно-геофизические исследования выполняются в соответствии 4.3.15 для решения следующих задач:

- уточнения геологического строения между горными выработками;

- предварительной оценки гидрогеологических условий;

- предварительной оценки физико-механических характеристик грунтов.

Количество профилей и точек геофизических наблюдений определяется масштабом инженерно-геологической съемки (СП ***.*******.201*, таблица 6.1) с учетом рекомендаций СП ***.*******.201* (приложение Д). На выделенных аномальных участках сеть наблюдений сгущается.

5.2.3.7 Полевые исследования набухающих грунтов на данном этапе изысканий могут не выполняться. Необходимость их выполнения для оценки физико-механических свойств набухающих грунтов в массиве, их методы и объемы обосновываются в программе с учетом сложности инженерно-геологических условий исследуемой территории. На данном этапе изысканий рекомендуется применение зондирования (СП ***.*******.201*, приложение Ж).

5.2.3.8 Гидрогеологические исследования выполняются в соответствии с 4.3.17 для изучения условий залегания водоносных горизонтов, оценки глубины залегания подземных вод, изучения их химического состава и предварительного определения гидрогеологических параметров.

Условия залегания водоносных горизонтов, химический состав подземных вод определяются по результатам сбора и анализа фондовых материалов, рекогносцировочного обследования территории, бурения инженерно-геологических скважин, геофизических и лабораторных исследований.

Гидрогеологические параметры водоносного горизонта устанавливаются по объектам-аналогам, справочным, фондовым и опубликованным материалам, а также по результатам лабораторных и геофизических исследований.

Из каждого водоносного горизонта на глубину проходки инженерно-геологических скважин следует отбирать не менее трёх проб воды на химический анализ.

5.2.3.9 Лабораторные определения показателей свойств грунтов следует выполнять для классификации грунтов каждого выделенного слоя в соответствии с ГОСТ 25100, оценки их состава и физических характеристик согласно ГОСТ 5180. Для каждого выделенного слоя необходимо выполнить не менее шести определений физических характеристик грунтов.

Для оценки механических свойств набухающих грунтов рекомендуется использовать региональные таблицы (или региональные корреляционные зависимости между показателями состава и состояния грунтов и характеристиками набухания), если они прошли соответствующее согласование и достоверность их подтверждена местным опытом проектирования и строительства.

При определении химического состава подземных вод выполняется стандартный анализ. Состав показателей при стандартном химическом анализе воды следует устанавливать в соответствии с СП ***.*******.201* (приложение М).

5.2.3.10 Качественный прогноз изменений инженерно-геологических условий при изысканиях для подготовки документации по планировке территории в районах распространения набухающих грунтов следует осуществлять (уточнять) в соответствии с 4.3.20.

5.2.3.11 Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки документации по планировке территории строительства должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 (6.2.2.3) и дополнительно содержать:

- результаты анализа материалов изысканий и исследований прошлых лет о наличии и распространении набухающих грунтов;

- характеристику инженерно-геологических условий, обусловливающих процессы набухания;

- специфические свойства (в соответствии с 4.3.9): свободное набухание, ɛswo; набухание под нагрузкой, ɛsw; давление набухания, psw; влажность грунта после набухания, wsw; относительную усадку по высоте δh, диаметру δd и объему δv; влажность на пределе усадки wy;

- характеристику состояния существующих зданий и сооружений, в том числе сооружений инженерной защиты (по результатам рекогносцировочного обследования);

- качественный прогноз изменений инженерно-геологических условий территории, включающий оценку влияния процесса набухания на строительные объекты для выбора района (пункта) размещения объекта строительства и определения характера мероприятий по устранению или ослаблению влияния процесса набухания;

- предложения по выбору оптимального размещения площадки (трассы) строительства с учётом распространения набухающих грунтов, и рекомендации для принятия проектных решений по инженерной защите зданий и сооружений;

- рекомендации по проведению дальнейших инженерно-геологических изысканий и необходимости выполнения специальных работ и исследований.

В графическую часть отчета следует включать:

- карту фактического материала района изысканий;

- карту инженерно-геологического районирования территории с указанием границ распространение набухающих грунтов, с оценкой выделенных таксонов по степени благоприятности для строительства проектируемых объектов. На карте указывают геоморфологическую приуроченность (характерные формы рельефа), генезис, литологический состав, мощность, условия залегания, свойства набухающих грунтов;

- карту территорий, подверженных риску возникновения опасных геологических и инженерно-геологических процессов;

- инженерно-геологические разрезы с указанием размещения скважин (шурфов), положения уровня грунтовых вод;

- колонки инженерно-геологических выработок по ключевым участкам/профилям (при выполнении полевых работ).

Масштабы карт устанавливаются заданием или в соответствии с СП 47.13330.2016 (приложение Б). Допускается совмещать отдельные карты.

5.2.4 Основные виды работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий для подготовки документации по выбору площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций) в районах распространения набухающих грунтов, определяются требованиями СП ***.*******.201* (6.4) и выполняются с учётом дополнительных требований 4.3.

5.2.4.1 В составе инженерно-геологических изысканий для выбора вариантов площадок (трасс) строительства на участках каждого варианта размещения объекта выполняются работы и комплексные исследования в соответствии с требованиями 5.2.1, анализируются инженерно-геологические условия конкурентных вариантов размещения площадок (трасс), обосновывается выбор оптимального по инженерно-геологическим условиям варианта размещения площадки строительства и/или трассы линейного сооружения.

5.2.4.2 Состав и содержание технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки документации по выбору площадок (трасс) строительства должны соответствовать требованиям 5.2.2.3 и содержать:

- характеристику инженерно-геологических условий (в том числе наличие, распространение и свойства набухающих грунтов) конкурентных вариантов размещения площадок (трасс);

- сопоставительную оценку вариантов площадок (трасс) по степени благоприятности для строительного освоения с учётом возможного воздействия процессов набухания на объекты капитального строительства;

- обоснование выбора оптимального по инженерно-геологическим условиям варианта размещения площадки строительства и/или трассы линейных сооружений.

5.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (7.2) и свода правил по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

5.4 Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (8.2) и свода правил по инженерно-экологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

6. Инженерные изыскания в районах распространения набухающих грунтов для архитектурно-строительного проектирования при подготовке проектной документации объектов капитального строительства

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с СП 47.13330.2016 (4.30) выполняются в один или два этапа.

На первом этапе изыскания выполняются с целью комплексного изучения данных о природных условиях выбранной площадки (трассы), оценки влияния процессов набухания грунтов на проектируемые здания и сооружения, и служат для обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, составления генерального плана проектируемого объекта, разработки мероприятий по инженерной защите сооружений.

На втором этапе инженерных изысканий выполняется уточнение материалов и данных о набухающих грунтах, в том числе их расчетных характеристик в пределах сферы взаимодействия здания или сооружения с геологической средой, получение дополнительных данных для оптимизации конструктивных параметров здания или сооружения, а также для детализации проектных решений по инженерной защите сооружений.

Инженерные изыскания выполняются в один этап, если имеющихся материалов и данных о набухающих грунтах достаточно для обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, составления генерального плана проектируемого объекта, а также принятия проектных решений по его инженерной защите.

6.1 Инженерные изыскания в районах распространения набухающих грунтов для подготовки проектной документации объектов капитального строительства – первый этап

6.1.1 Инженерно-геодезические изыскания

6.1.1.1 Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации объектов капитального строительства на первом этапе в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 317.1325800.2017 (7.1) и настоящего свода правил.

6.1.1.2 В случае, если заданием предусмотрен локальный мониторинг компонентов геологической среды, в составе инженерно-геодезических изысканий на первом этапе, в соответствии с программой, выполняют:

- закрепление на местности геодезических пунктов исходной и наблюдательной (деформационной) сетей;

- выполнение топографической съёмки участков распространения набухающих грунтов в масштабе 1:5 000 – 1:500 и высотой сечения рельефа согласно СП 47.13330.2016 (приложение В);

- выполнение начального цикла наблюдений за смещениями набухающих грунтов методами, установленными в программе (4.2.10, 4.2.11);

- вынос на местность и планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок и точек наблюдений;

- составление промежуточного отчёта (4.2.12).

6.1.2 Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации объектов капитального строительства на первом этапе в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с СП ***.*******.201* (7.1) и настоящего свода правил.

6.1.2.1 При инженерно-геологических изысканиях в районах распространения набухающих грунтов дополнительно следует устанавливать:

- условия распространения, залегания, геолого-литологическое строение, а также мощность толщи набухающих грунтов и ее изменения по площади;

- проявления процессов набухания и интенсивность их развития;

- особенности структуры и текстуры набухающих грунтов;

- состав, состояние и свойства грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам (в том числе специфические характеристики набухающих грунтов согласно 4.3.9);

- нормативные и расчетные значения характеристик прочностных и деформационных свойств набухающих грунтов при природной влажности и в водонасыщенном состоянии (по выделенным инженерно-геологическим элементам);

- возможные изменения в режиме подземных вод в результате строительного освоения территории, приводящие к замачиванию (или осушению) толщ набухающих грунтов и проявлению набухания (усадки);

- характер деформаций существующих зданий и сооружений, вызванных набуханием (усадкой) грунтов в их основании;

- рекомендации для учета при проектировании основных особенностей распространения, неоднородности строения и свойств набухающих грунтов, а также рекомендации по проведению последующих изысканий.

6.1.2.2 Основные виды работ и комплексные исследования, входящие в состав инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации объектов капитального строительства на первом этапе в районах распространения набухающих грунтов, определяются требованиями СП ***.*******.201* (7.1.2) и выполняются с учётом дополнительных требований 4.3.

6.1.2.3 Инженерно-геологическую съемку следует выполнять в соответствии с СП ***.*******.201* (7.1.7) в масштабах 1:5 000 – 1:2 000.

Детальные крупномасштабные съемки (в масштабе 1:1 000 и крупнее) следует предусматривать при сложном строении толщ набухающих грунтов и неоднородности характеристик набухания, при наличии многочисленных внешних проявлений набухания грунтов, для небольших по размерам площадей (до 50 га) и при соответствующем обосновании в программе изысканий.

6.1.2.4 Границы территории, охватываемой инженерно-геологической съемкой, и глубину изучения толщи набухающих грунтов рекомендуется устанавливать в соответствии с 5.2.3.2, с учетом имеющихся в непосредственной близости от исследуемой территории:

- участков деформированных в результате набухания грунтов;

- существующих и возможных источников замачивания набухающих толщ;

- участков возможного техногенного воздействия на грунты зданий и сооружений).

6.1.2.5 Количество точек наблюдений, в том числе инженерно-геологических выработок на 1 км2 площади следует устанавливать в зависимости от масштаба инженерно-геологической съемки с учетом сложности инженерно-геологических условий территории в соответствии с требованиями СП ***.*******.201* (7.1.7).

Для линейных сооружений ширину притрассовой полосы и среднее расстояние между инженерно-геологическими скважинами следует принимать в соответствии с таблицей 7.2 СП ***.*******.201*.

6.1.2.6 Глубину выработок на участках распространения набухающих грунтов следует устанавливать в зависимости от мощности набухающих грунтов, но не менее чем на 2 м ниже минимальной глубины сжимаемой толщи, определяемой в соответствии с СП 22.13330.2016 (5.6.41).

До 30% инженерно-геологических выработок необходимо проходить на полную мощность набухающих грунтов или до глубины, где наличие их не будет оказывать влияние на устойчивость проектируемых зданий и сооружений, в соответствии с СП ***.*******.201*, (7.2.6).

6.1.2.7 Геофизические исследования следует выполнять в соответствии с требованиями СП ***.*******.201* (7.1.13) и с учетом 4.3.15.

6.1.2.8 Полевые исследования грунтов выполняются в соответствии с требованиями 4.3.16.

Выбор методов и соответствующих объемов полевых исследований грунтов следует осуществлять в зависимости от категории сложности и степени изученности инженерно-геологических условий.

Статическое зондирование выполняется в случаях применения свайных фундаментов или, когда тип фундамента не определён. Точки зондирования, как правило, размещают вблизи инженерно-геологических выработок на всей площади, по сетке со стороной не более 100 м, в количестве не менее шести.

Для линейных сооружений на свайных фундаментах статическое зондирование должно быть выполнено у каждой скважины.

Испытания набухающих грунтов штампами следует выполнять для определения значений относительной деформации набухания (при различных давлениях) и модулей деформации грунтов при природной влажности и в водонасыщенном состоянии. Испытания штампами каждого выделенного инженерно-геологического элемента в пределах исследуемой толщи набухающих грунтов следует осуществлять не менее чем в двух точках.

При проведении изысканий на вновь осваиваемых и малоизученных территориях массовой застройки (городов, поселков, крупных предприятий и т.п.) и при необходимости уточнения величины относительной деформации набухания при заданном давлении рекомендуется предусматривать проведение испытаний с замачиванием набухающих грунтов в опытных котлованах согласно 4.3.16.2. Опытный котлован следует располагать в местах с возможным максимальным набуханием грунтов.

6.1.2.9 Гидрогеологические исследования следует выполнять с учетом требований СП ***.*******.201* (7.1.15) и 4.3.17 для изучения условий залегания, строения и мощности водоносных горизонтов, химического состава подземных вод, а также качественной оценки возможного воздействия подземных вод на проектируемые здания и сооружения, разработки предварительных рекомендаций по предотвращению этих воздействий.

На данном этапе изысканий в районах распространения набухающих грунтов выявляют источники обводнения грунтов, определяют направление и скорость движения подземных вод, водопроницаемость пород.

Определение водопроницаемости (коэффициента фильтрации) набухающих грунтов в зоне аэрации рекомендуется производить в соответствии с 4.3.17 не менее чем в трех пунктах по каждому из выделенных инженерно-геологических элементов.

Гидрохимическое опробование скважин в процессе проведения любого вида откачек является обязательным.

6.1.2.10 Лабораторные исследования физико-механических свойств набухающих грунтов следует выполнять в соответствии с 4.3.18 для получения нормативных и расчетных показателей свойств набухающих грунтов. В состав комплекса лабораторных методов рекомендуется включать определения:

- относительной деформации набухания при заданных давлениях, в том числе свободного набухания (усадки);

- давления набухания;

- влажности набухания (усадки);

- показателей деформационных и прочностных свойств набухающих грунтов при природной влажности и в водонасыщенном состоянии;

- коэффициента фильтрации набухающих грунтов зоны аэрации.

Лабораторные исследования образцов грунтов и определение химического состава подземных вод и водных вытяжек из грунтов следует осуществлять в соответствии с требованиями СП ***.*******.201* (7.1.16) и с учётом 4.3.18.

В случае использования набухающих грунтов для обратной засыпки, следует определять показатели их набухания при нарушенном сложении.

Дополнительно в лабораторных условиях рекомендуется определять прочностные характеристики в процессе набухания грунтов и набухания высушенных образцов, химический состав грунтов, состав и концентрацию взаимодействующих с грунтами растворов, а также основные характеристики физико-химических свойств грунтов – емкость поглощения, состав обменных катионов.

Объемы лабораторных исследований грунтов и подземных вод рекомендуется устанавливать в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6.1 – Объемы лабораторных исследований грунтов и подземных вод

| Вид лабораторных исследований | Количество испытаний |
| --- | --- |
| Определение состава, состояния и показателей физических свойств грунтов | Не менее 10 определений на каждый инженерно-геологических элемент |
| Определение химического состава подземных вод и степени агрессивности к бетону и железобетону | Не менее 3-х проб воды на каждый водоносный горизонт. Не менее 3-х определений на каждый инженерно-геологических элемент |
| Оценка прочностных и деформационных свойств грунтов (угла внутреннего трения, сцепления, модуля деформации) | Сооружения повышенного и нормального уровня ответственности: - 10 – 20 для основного деформирующегося горизонта; - не менее 10 для других инженерно-геологических элементов. Сооружения пониженного уровня ответственности: - не менее 10 для основного деформирующегося горизонта; - не менее 6 для других инженерно-геологических элементов |

6.1.2.11 В результате комплексного изучения района распространения набухающих грунтов составляют карты инженерно-геологического районирования и инженерно-геологических условий в масштабах инженерно-геологической съёмки.

На картах инженерно-геологического районирования показывают границы участков распространения набухающих грунтов и выделяют следующие таксономические единицы:

- территории открытого и погребенного залегания набухающих грунтов;

- глубина залегания;

- степень набухания в соответствии с ГОСТ 25100.

При составлении карт инженерно-геологического районирования уточняется оценка выделенных ранее таксонов по благоприятности размещения проектируемых сооружений.

6.1.2.12 Прогноз изменений инженерно-геологических условий в районах распространения набухающих грунтов на первом этапе выполнения инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации следует осуществлять в виде качественного прогноза в соответствии с требованиями СП ***.*******.201* (7.1.18) и 4.3.20.

Оценку и прогноз возможных изменений режима подземных вод на исследуемой территории следует осуществлять с использованием материалов изысканий и исследований прошлых лет (результаты наблюдений государственной стационарной сети за естественными сезонными и многолетними колебаниями уровня подземных вод в районе изысканий) с учетом степени потенциальной подтопляемости территории.

6.1.2.13 Локальный мониторинг при необходимости, обоснованной в программе, следует выполнять в соответствии с 4.3.22.

Локальный мониторинг выполняется, если в соответствии с прогнозом изменений инженерно-геологических условий в районах распространения набухающих грунтов (или иными обоснованными предположениями, в частности, по объектам-аналогам) в период строительства или эксплуатации зданий и сооружений возможно замачивание толщи набухающих грунтов подземными, в том числе техногенными водами (и формирование верховодки), то рекомендуется создавать на этой территории стационарную сеть локального мониторинга для наблюдений за режимом подземных вод с продолжением этих наблюдений на последующих этапах изысканий.

6.1.2.14 В техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий в районах распространения набухающих грунтов на первом этапе для разработки проектной документации объектов капитального строительства, следует дополнительно к требованиям СП 47.13330.2016 (6.3.1.5) приводить результаты исследований, установленные 6.1.2.1.

Графическая часть технического отчета должна дополнительно содержать:

- графики значений относительной деформации набухания грунтов при различных заданных давлениях;

- листы обработки результатов замачивания набухающих грунтов в опытном котловане (если оно проводилось): графики суточного и общего расхода воды и подъема глубинных и поверхностных марок во времени; графики набухания отдельных слоев грунтов по глубине, а также линии равных значений подъема поверхности грунта в пределах опытного котлована и за его пределами, и поперечные профили подъема поверхности грунта.

При необходимости в технический отчет следует помещать и другие материалы обработки результатов изысканий, отражающие специфические особенности и особые свойства набухающих грунтов, если они представляют интерес для их комплексной оценки и использования при проектировании.

6.1.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на первом этапе при разработке проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (7.3.1) и свода правил по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

6.1.4 Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания на первом этапе при разработке проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (8.3.1) и свода правил по инженерно-экологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

6.2 Инженерные изыскания в районах распространения набухающих грунтов для подготовки проектной документации объектов капитального строительства – второй этап

6.2.1 Инженерно-геодезические изыскания

6.2.1.1 Инженерно-геодезические изыскания на втором этапе для подготовки проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 317.1325800.2017 (7.2) (5.3.2) и настоящего свода правил.

6.2.1.2 В случае, если заданием предусмотрен локальный мониторинг компонентов геологической среды, в составе инженерно-геодезических изысканий на втором этапе, в соответствии с программой, выполняют:

- сгущение исходной и наблюдательной (деформационной) сетей;

- выполнение топографической съёмки участков распространения набухающих грунтов в масштабе 1:5 000 – 1:200 и высотой сечения рельефа согласно СП 47.13330.2016 (приложение В);

- выполнение повторного и последующих циклов наблюдений за смещениями набухающих грунтов;

- вынос на местность и планово-высотную привязку дополнительных инженерно-геологических выработок и точек наблюдений;

- составление технического отчёта о результатах инженерно-геодезических изысканий (4.2.13).

6.2.2 Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания в районах распространения набухающих грунтов на втором этапе для подготовки проектной документации объектов капитального строительства выполняются для уточнения инженерно-геологических условий (включая свойства специфических набухающих грунтов) на участках расположения отдельных зданий и сооружений или их группы с учетом требований СП ***.*******.201* (7.2) и настоящего свода правил.

6.2.2.1 При инженерно-геологических изысканиях в районах распространения набухающих грунтов уточняются:

- состав, состояние и свойства грунтов (в том числе специфические характеристики набухающих грунтов согласно 4.3.9 по выделенным инженерно-геологическим элементам в пределах контуров проектируемых зданий и сооружений;

- нормативные и расчетные значения характеристик прочностных и деформационных свойств набухающих грунтов при природной влажности и в водонасыщенном состоянии по выделенным инженерно-геологическим элементам в пределах контуров проектируемых зданий и сооружений;

- прогноз развития процесса набухания; изменения свойств набухающих грунтов при строительстве и эксплуатации объектов.

6.2.2.2 Основные виды работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации объектов капитального строительства на первом этапе в районах распространения набухающих грунтов, определяются требованиями СП ***.*******.201* (7.2.3) и выполняются с учётом дополнительных требований 4.3.

6.2.2.3 В пределах площадки строительства и непосредственно прилегающей к ней территории рекомендуется проводить рекогносцировочное обследование с целью выявления возможных изменений в отмеченных ранее поверхностных проявлениях набухания грунтов, происшедших за время после выполнения предшествующих изысканий, и выявления техногенных факторов (источников потерь вод из подземных коммуникаций, водоемов и др.), которые могут оказать влияние на развитие процессов набухания на исследуемой площадке.

6.2.2.4 Инженерно-геологические скважины в районах распространения набухающих грунтов следует размещать по контурам и/или осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты и глубины их заложения, в соответствии с СП ***.*******.201* (7.2.4, 7.2.5), принимая минимальные расстояния из указанного в таблице 7.3 СП ***.*******.201* диапазона.

Максимальные расстояния между горными выработками (до 50 м) следует принимать под группу малоэтажных зданий и сооружений пониженного уровня ответственности (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и т.п.) с расположением выработок по углам участка, в пределах которого они размещаются.

Для детального изучения строения набухающей толщи и опробования выделенных слоев грунтов в пределах контуров проектируемых зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности следует проходить один – два шурфа с их размещением в местах с предполагаемыми резкими изменениями состава, состояния и свойств набухающих грунтов.

Инженерно-геологические скважины в районах распространения набухающих грунтов на участках индивидуального проектирования трасс линейных сооружений размещаются в соответствии с СП ***.*******.201* (7.2.16).

Бурение инженерно-геологических скважин должно обеспечивать проходку толщи набухающих грунтов в пределах сжимаемой зоны, но не менее, чем до глубины, где величина суммарного вертикального напряжения от собственного веса грунта и дополнительного от сооружения превышает давление набухания.

Опробование толщ набухающих грунтов (отбор образцов грунтов) для определения их свойств в лабораторных условиях следует осуществлять применительно к выделенным ранее в пределах исследуемой толщи инженерно-геологическим элементам.

Отбор образцов грунтов нарушенного и ненарушенного сложения (монолитов) из инженерно-геологических скважин для определения характеристик свойств грунтов следует производить в количестве 10 – 20 для каждого инженерно-геологического элемента (с учетом определений на предшествующих этапах изысканий).

В случае необходимости (при изменении инженерно-геологических условий, проявлениях процессов набухания) на втором этапе изысканий инженерно-геологические скважины также могут проходиться за границей проектируемых контуров зданий и сооружений.

6.2.2.5 Инженерно-геофизические исследования следует выполнять в соответствии с требованиями СП ***.*******.201* (7.2.21) и с учетом 4.3.15.

6.2.2.6 Полевые исследования грунтов в районах распространения набухающих грунтов следует проводить в контурах участков проектируемого размещения зданий и сооружений в соответствии с СП ***.*******.201* (7.2.22).

Выбор методов определения характеристик набухающих грунтов при полевых исследованиях следует устанавливать в соответствии с требованиями 4.3.16.1, в зависимости от вида и назначения зданий и сооружений, с учетом их уровня ответственности, глубины заложения и типов фундаментов, методов их расчётов, проектных нагрузок на фундаменты, условий эксплуатации оснований зданий и сооружений, а также ожидаемого повышения влажности набухающих грунтов, состава взаимодействующего с грунтами раствора, возможности циклической смены процессов набухания и усадки.

Полевые определения показателей прочностных и деформационных свойств набухающих грунтов рекомендуется выполнять при природной влажности и при полном водонасыщении (не менее трех испытаний для каждого инженерно-геологического элемента в пределах сжимаемой толщи основания).

Результаты полевых исследований грунтов используют для уточнения полученных лабораторными методами значений показателей прочностных и деформационных свойств для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также при наличии в набухающих грунтах включений обломочного материала (гравия и гальки).

Для проектирования свайных фундаментов зданий и сооружений повышенного уровня ответственности в средне- и сильнонабухающих грунтах следует проводить испытания натурных свай статическими нагрузками с замачиванием. Пункты испытаний следует размещать за пределами участков проектируемых зданий и сооружений (на расстоянии не менее полуторной толщины слоя набухающих грунтов от их контуров или, при мощности набухающих грунтов превышающей глубину сжимаемой толщи, на расстоянии не менее полуторной величины глубины сжимаемой толщи) в местах с аналогичными грунтовыми условиями.

Определение мест проведения опытных испытаний натурных свай (в особенности с длительным площадным замачиванием), количества испытаний, а также методов погружения (или устройства) свай следует обосновывать в дополнительной программе испытаний.

Составление программы испытаний рекомендуется осуществлять совместно изыскательской и проектной организацией, разрабатывающей проект свайных фундаментов зданий и сооружений, с участием строительной организации, которая будет осуществлять их строительство, а также с привлечением при необходимости (значительной неоднородности толщ набухающих грунтов и отсутствия соответствующего опыта в аналогичных условиях) специализированной научно-исследовательской организации.

6.2.2.7 Гидрогеологические исследования следует выполнять для определения (уточнения) характеристик водоносных горизонтов и их химического состава в соответствии с требованиями СП ***.*******.201* (7.2.23) и с учетом 4.3.17.

Для определения возможных изменений режима и колебаний уровня подземных вод в процессе строительства и эксплуатации проектируемых и существующих зданий и сооружений следует использовать:

- результаты стационарных наблюдений за подземными водами по сети наблюдательных скважин, созданной на предшествующем этапе изысканий;

- данные разовых замеров уровней подземных вод в горных выработках, пройденных под отдельные здания и сооружения с определением возможной величины повышения (понижения) уровня подземных вод аналитическими расчетами или математическим и/или аналоговым моделированием.

6.2.2.8 Лабораторные исследования свойств набухающих грунтов выполняются для уточнения прочностных, деформационных и фильтрационных свойств грунтов на участках контуров проектируемых зданий и сооружений и на участках индивидуального проектирования трасс линейных сооружений.

Состав и методы определений характеристик набухающих грунтов при лабораторных исследованиях их свойств следует устанавливать в соответствии с 4.3.18 в зависимости от уровня ответственности зданий и сооружений, ожидаемого повышения влажности набухающих грунтов, состава взаимодействующего с грунтами раствора, возможности циклической смены процессов набухания и усадки.

Лабораторные определения относительной деформации набухания грунта при полном водонасыщении следует осуществлять, согласно 4.3.18, в пределах сжимаемой толщи основания при фактическом напряжении на глубине испытаний.

Количество лабораторных определений прочностных и деформационных свойств набухающих грунтов (угла внутреннего трения, сцепления и модуля деформации) принимается для:

- сооружений повышенного и нормального уровня ответственности: не менее десяти определений по каждому инженерно-геологическому элементу;

- сооружений пониженного уровня ответственности: не менее десяти определений для основного деформирующегося горизонта, не менее шести – для других инженерно-геологических элементов.

6.2.2.9 Локальный мониторинг динамики процесса набухания грунтов, изменения характеристик набухающих грунтов следует продолжать на существующей сети. Сгущение пунктов сети рекомендуется осуществлять вблизи проектируемых зданий и сооружений с мокрым технологическим процессом и водонесущими коммуникациями, а также на участках размещения наиболее ответственных зданий и сооружений с целью контроля за подъемом уровня подземных вод, своевременного устранения утечек из водонесущих коммуникаций и т.д. Если режимная сеть не создана, ее устройство следует предусмотреть в проекте строительства объекта.

6.2.2.10 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий в районах распространения набухающих грунтов на втором этапе для разработки проектной документации объектов капитального строительства составляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (6.3.2.5) и дополнительно должен содержать данные, указанные в СП 47.13330.2016 (6.3.3.3).

В техническом отчете (заключении) об инженерно-геологических изысканиях следует приводить данные и материалы (с учетом результатов изысканий на предшествующем этапе) аналогичные указанным в 6.1.2.14 применительно к участкам отдельных зданий и сооружений или их групп.

В техническом отчете следует дать оценку возможности изменения режима подземных вод в процессе эксплуатации проектируемых и существующих зданий и сооружений по результатам локального мониторинга, с учетом данных математического и (или) аналогового моделирования и привести прогноз набухания грунтов основания зданий и сооружений.

6.2.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на втором этапе при разработке проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (7.3.2) и свода правил по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

6.2.4 Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания на втором этапе при разработке проектной документации объектов капитального в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (8.3.2) и свода правил по инженерно-экологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

7. Инженерные изыскания в районах распространения набухающих грунтов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

7.1 Инженерно-геодезические изыскания

7.1.1 Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с разделом 8 СП 317.1325800.2017 и настоящего свода правил.

7.1.2 В случае, если заданием предусмотрен локальный мониторинг компонентов геологической среды, в составе инженерно-геодезических изысканий при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, в соответствии с программой, выполняют:

- сгущение исходной и наблюдательной (деформационной) сетей;

- выполнение топографической съёмки участков распространения набухающих грунтов в масштабе 1:5 000 – 1:200 и высотой сечения рельефа согласно СП 47.13330.2016 (приложение В);

- выполнение очередных циклов наблюдений за смещениями набухающих грунтов;

- вынос на местность и планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок и точек наблюдений;

- составление промежуточных и технического отчётов о результатах инженерно-геодезических изысканий (4.2.12, 4.2.13).

7.2 Инженерно-геологические изыскания

7.2.1.1 Инженерно-геологические изыскания при строительстве зданий и сооружений в районах распространения набухающих грунтов должны обеспечивать получение данных для оценки соответствия результатов инженерно-геологических изысканий, использованных при разработке проектной документации и результатов вскрышных работ в соответствии с СП ***.*******.201* (8.1).

7.2.1.2 При выполнении контроля за производством земляных работ на основе проведения обследования котлованов, траншей, туннелей и других выемок следует устанавливать соответствие границ участков распространения набухающих грунтов (в плане и разрезе) принятых в проектной документации фактическим.

При обследовании должно выполняться: описание грунтов (характер напластования, состав, состояние и свойства) в стенках и дне котлованов и выемок; выполнение зарисовок и фотографирование; отбор при необходимости контрольных проб грунтов и подземных вод; регистрация появления и установления уровня подземных вод, зоны капиллярного насыщения грунтов; установление характерных особенностей поступления воды в выемки, величины водоотлива.

В результате обследования составляются детальные инженерно-геологические разрезы и карты инженерно-геологических условий с границами участков распространения набухающих грунтов в масштабе 1:500 – 1:50 (при соответствующем обосновании – 1:10).

7.2.1.3 Результаты инженерно-геологических изысканий в период строительства следует представлять в виде технического отчета в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (6.4.4) и СП ***.*******.201* (8.1.5).

Технический отчёт должен содержать данные об изменении состояния и свойств набухающих грунтов, гидрогеологических условий, а также рекомендации по уточнению организации и методов производства строительных работ, в том числе по технологии искусственного закрепления набухающих грунтов, разработке профилактических и защитных мероприятий.

При выявлении расхождений фактических данных о набухающих грунтах с принятыми в проектной документации, в техническом отчёте должны содержаться предложения по уточнению соответствующих проектных решений.

7.2.2.1 Инженерно-геологические изыскания для реконструкции зданий и сооружений в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП ***.*******.201* (8.2) и должны обеспечивать получение материалов и данных, необходимых для разработки проектной документации на осуществление реконструкции, в т. ч. мероприятий инженерной защиты объекта строительства.

7.2.2.2 При инженерно-геологических изысканиях для реконструкции зданий или сооружений необходимо определять изменения инженерно-геологических условий за период строительства и эксплуатации зданий и сооружений, включая изменение рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, состава, состояния и свойств набухающих грунтов, активности инженерно-геологических процессов, в том числе, процессов набухания.

7.2.2.3 Состав, объем и методы инженерно-геологических изысканий определяют в соответствии с требованиями 6.2.2, в зависимости от целей реконструкции, категории сложности инженерно-геологических условий и уровня ответственности здания или сооружения, его состояния.

7.2.2.4 При инженерно-геологических изысканиях для реконструкции зданий и сооружений в районах распространения набухающих грунтов выполняются наблюдения за осадками и деформациями существующих зданий и сооружений, обследование состояния грунтов оснований их фундаментов, а также наблюдения за развитием процессов набухания грунтов, включая прилегающую территорию для установления динамики изменения факторов, обусловливающих активизацию процесса набухания.

7.2.2.5 Локальный мониторинг на существующей сети следует продолжать в период строительства и эксплуатации проектируемых и существующих зданий и сооружений (рекомендуемая продолжительность наблюдений на застроенной территории составляет 3 – 5 и более лет).

7.2.2.6 Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для реконструкции зданий и сооружений в районах распространения набухающих грунтов следует представлять в соответствии с требованиями СП 47.133330.2016 (6.4.7).

7.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания в составе комплексных инженерных изысканий при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (7.4) и свода правил по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

7.4 Инженерно- экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания в составе комплексных инженерных изысканий при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в районах распространения набухающих грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (8.4) и свода правил по инженерно-экологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

Приложение А

Определение нормативных значений свободного набухания и давления набухания набухающих грунтов

Таблица А.1 – Определение нормативных значений свободного набухания набухающих грунтов

| Влажность, w, д. е. | Величина свободного набухания εswо (д. е.) при плотности сухого грунта ρd г/см3 |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 |
| 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | Г 0,16 | 0,18 | 02,1 |
| 0,06 | 0,07 | 0,09 | В 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 |
| 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
| 0,1 | 0,05 | Б 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 |
| 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
| 0,14 | А 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
| 0,16 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,16 |
| 0,18 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,14 |
| 0,20 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 |
| Примечание – А – ненабухающие; Б – слабонабухающие; В – средненабухающие; Г - сильнонабухающие. |

Таблица А.2 – Определение нормативных значений давления набухания набухающих грунтов

| Свободное набухание, д. е. | Давление набухания, МПа |
| --- | --- |
| 0,04 | 0,02 |
| 0,06 | 0,05 |
| 0,08 | 0,09 |
| 0,10 | 0,13 |
| 0,12 | 0,17 |
| 0,14 | 0,21 |
| 0,16 | 0,25 |
| 0,18 | 0,29 |
| 0,20 | 0,33 |
| 0,22 | 0,37 |

Библиография

[1] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

[2] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[3] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»

[4] Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

[5] Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

[6] Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. №402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».

УДК 624.131

Ключевые слова: инженерным изысканиям для строительства, инженерно-геодезические изыскания для строительства, инженерно-геологические изыскания для строительства, набухающие грунты, район распространения набухающих грунтов, процесс набухания (усадки), усадка грунта, набухание грунта свободное, набухание грунта под нагрузкой

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «НИЦ «Строительство»

| Руководитель разработки | Генеральный директор | _____________ | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- | --- |

Соисполнитель

ООО «АИИС»

| Руководитель разработки | Генеральный директор | _____________ | М.И. Богданов |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Главный специалист | _______________ | С.А. Гурова |