ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОЕКТА СВОДА ПРАВИЛ

«Инженерные изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов. Общие требования»

- Цель разработки свода правил

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» выполнение инженерных изысканий является обязательным условием осуществления градостроительной деятельности.

Настоящий свод правил устанавливает общие правила производства работ, выполняемых в составе инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории, выбора площадок (трасс) строительства, архитектурно-строительного проектирования при разработке проектной документации, а также в период строительства, эксплуатации и реконструкции объектов капитального строительства повышенного и нормального уровня ответственности.

Свод правил направлен на унификацию требований к инженерным изысканиям для строительства в районах распространения набухающих грунтов, выполняемым в целях обеспечения градостроительной деятельности, а также к составу и содержанию их результатов.

Необходимость разработки данного свода правил обусловлена:

– отсутствием единого нормативного документа федерального уровня, на выполнение инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов, с учётом требований действующих нормативно-правовых документов, регулирующих строительную, проектную и изыскательскую отрасль, и обеспечивающих безопасные условия для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды;

– применением при выполнении инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов современных технологий, методов, оборудования, программного обеспечения;

– изменением требований к результатам инженерных изысканий, связанным с применением при проектировании объектов капитального строительства цифровых технологий, геоинформационных систем, современных методов математического моделирования.

2. Наличие научно-исследовательских работ в этой области и опыт инженерных изысканий

Свод правил разработан с учетом существующих нормативных технических документов, научно-исследовательских работ, в том числе научной исследовательской работы по теме «Выполнение работ по анализу действующих нормативных технических и методических документов, содержащих требования к составу, объемам и методам изучения набухающих грунтов и разработка правил выполнения инженерных изысканий в районах распространения набухающих грунтов», выполненной в 2017 году Обществом с ограниченной ответственностью «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ООО «ИГИИС») по договору 145/17-3-ОСКП от 4 мая 2017 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ООО «ИГИИС») и Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») в рамках договора №144/2017 от 04.04.2017 г. между АО «НИЦ «Строительство» и Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») на основании государственного задания, утвержденного Минстроем России 29.12.2016 г. № 069-00001-17-ПР на 2017 год., а также имеющегося опыта выполнения инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов на территории Российской Федерации.

3. Основные источники, взаимосвязь с другими нормативно-техническими документами Российской Федерации

Свод правил разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых и нормативных технических документов:

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

- Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

- ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

- ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

- ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

- ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

- ГОСТ 21830-76 Приборы геодезические. Термины и определения

- ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения

- ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

- ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация

- ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

- ГОСТ 30672 2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения

- ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

- ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям

- ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

- ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями

- ГОСТ Р 56353-2015 Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов

- ОСТ 68-14-99 Стандарт отрасли. Виды и процессы геодезической и картографической производственной деятельности. Термины и определения

- ОСТ 68-15-01 Стандарт отрасли. Измерения геодезические. Термины и определения

- СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*Основания зданий и сооружений»

- СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

- СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий»

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ

- СП **.13330.20** Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.

4. Анализ международных нормативно-технических документов

При разработке свода правил проведен анализ международных нормативных технических документов в области выполнения инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов. Свод правил не противоречит общему подходу к производству инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов в мировой практике, соответствует основным положениям европейских и международных нормативных технических документов и основан на применении современных мировых технологий и оборудования.

5. Основное содержание предлагаемого к разработке СП

Свод правил «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов. Общие требования» является составной частью системы нормативных технических документов по инженерным изысканиям для градостроительной деятельности и относится к III уровню документов иерархической структуры. Он разработан в развитие требований, изложенных в СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и сводов правил по видам изысканий.

В своде правил приведены основные требования для выполнения инженерных изысканий в районах распространения набухающих грунтов, сформулированы минимально необходимые требования к процессам выполнения соответствующих инженерных изысканий и их результатам для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства, архитектурно-строительного проектирования, при строительстве, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.

Свод правил учитывает имеющийся опыт выполнения работ в составе инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов, содержащийся в существующих нормативных технических документах, регламентирующих требования к работам при производстве инженерных изысканий для строительства.

Свод правил содержит термины и определения, которые должны использоваться при выполнении инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов, требования к составу и объёмам работ, включая расчётные методы, результатом которых являются оценка и прогноз изменения состояния и свойств грунтов в процессе строительства и эксплуатации объектов, с учетом типа набухающих грунтов, масштабности их проявления, а так же влияние набухающих грунтов на находящиеся на этой территории или планируемые объекты инфраструктуры, с определением границы зон поражения.

Изложены минимальные требования к результатам работ, выполняемым в составе инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий, для их использования при инженерных изысканиях в районах распространения набухающих грунтов.

6. Ожидаемая экономическая или социальная эффективность предлагаемого к разработке свода правил

Экономическая эффективность достигается путем повышения достоверности, точности и объективности данных инженерных изысканий для строительства в районах распространения набухающих грунтов и принимаемых на их основе проектных решений за счет унификации требований к процессам и результатам работ, использования инновационных методик и оборудования, как следствие, уменьшения стоимости строительства объектов и повышения их надежности и безопасности при эксплуатации.

Применение документа позволит оптимизировать затраты при назначении объемов инженерных изысканий в районах распространения набухающих грунтов.

В разрабатываемом документе регламентированы требования к составу, объемам, методам изучения набухающих грунтов для всех стадий жизненного цикла зданий и сооружений.

7. Сведения о разработчике свода правил и финансировании

Разработчиком свода правил является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Исполнителем по разработке СП «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов. Общие требования» является Общество с ограниченной ответственностью «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ООО «ИГИИС»). Разработка свода правил осуществляется за счет средств федерального бюджета, адрес исполнителя: 107076, г. Москва, Электрозаводская улица, д. 60; E-mail: mail@igiis.ru; тел. 8(495)366-31-89.

Ответственный исполнитель разработки:

Главный специалист	С.А. Гурова