| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| --- |
| СВОД ПРАВИЛ |  | СП ***.*******.2018 |

Инженерные изыскания для строительства в районах раcпространения просадочных грунтов.

Общие требования

Проект, первая редакция

Настоящий проект свода правил не подлежит применению до его утверждения

Москва

2018

Предисловие

Сведения о своде правил

1	РАЗРАБОТАН Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

2	ИСПОЛНИТЕЛИ Общество с ограниченной ответственностью «Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве» (ООО «ИГИИС»)

3	ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

4	ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

5	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от          №

6	ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

7	ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ.

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) в сети «Интернет»

©Минстрой России, 2018

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

Содержание

Введение	V

1. Область применения	1

2. Нормативные ссылки	1

3. Термины и определения	3

4. Общие требования	5

5. Инженерные изыскания в районах распространения просадочных грунтов для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций)	26

6. Инженерные изыскания в районах распространения просадочных грунтов для архитектурно-строительного проектирования при подготовке проектной документации объектов капитального строительства	34

6.1 Инженерные изыскания в районах распространения просадочных грунтов для подготовки проектной документации объектов капитального строительства — первый этап	35

6.2 Инженерные изыскания в районах распространения просадочных грунтов для подготовки проектной документации объектов капитального строительства — второй этап	42

7. Инженерные изыскания в районах распространения просадочных грунтов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений	52

Приложение А Способы и особенности бурения инженерно-геологических скважин в районах распространения просадочных грунтов	56

Приложение Б Сокращенная программа статических испытаний свай в просадочных грунтах	57

Приложение В Сокращенная программа статических испытаний микропенетрацией в просадочных грунтах	60

Приложение Г Сокращенная программа проведения иксиметрических исследований просадочных грунтов в скважине	62

Приложение Д Определение нормативных значений относительной просадочности просадочных грунтов	65

Библиография	66

Введение

Настоящий свод правил разработан с целью реализации основных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

При разработке учтены требования постановления Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» и постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Свод правил по инженерным изысканиям для строительства в районах распространения просадочных грунтов, разработан в развитие положений и требований СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и сводов правил по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям, регламентирующих общие правила производства работ.

Свод правил подготовлен ООО «ИГИИС», руководитель работы – генеральный директор, канд. геол.- минерал. наук М.И. Богданов.

СВОД ПРАВИЛ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Engineering surveys for construction in the areas of occurrence of subsiding soil.

General requirements

Дата введения *******

- Область применения

Настоящий свод правил устанавливает общие требования к выполнению инженерных изысканий для строительства в районах распространения просадочных грунтов для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории, архитектурно-строительного проектирования, при строительстве, эксплуатации и реконструкции объектов капитального строительства.

Настоящий документ предназначен для применения юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области инженерных изысканий для строительства на территории Российской Федерации.

- Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные технические документы:

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям

ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 20069-81 Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием

ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

ГОСТ 23740-2016 Грунты. Методы определения содержания органических веществ

ГОСТ 24846 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки

ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий»

СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

СП ***.*****.201* «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год и в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

- Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 23161, ГОСТ 25100, СП 47.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 лёссовидные породы: Континентальные пылевато-глинистые образования различного генезиса, содержащие более 50 % пылеватых частиц по данным гранулометрического анализа и проявляющие просадочные свойства (при замачивании) только под действием дополнительных нагрузок.

3.2 лёссовые породы: Континентальные пылевато-глинистые образования различного генезиса, содержащие более 50 % пылеватых частиц по данным гранулометрического анализа и проявляющие просадочные свойства (при замачивании), включающие только лёссы и лёссовидные породы (грунты).

3.3 лёссы: Континентальные пылевато-глинистые образования различного генезиса, содержащие более 50 % пылеватых частиц по данным гранулометрического анализа и проявляющие просадочные свойства (при замачивании) при действии природного давления (собственного веса).

3.4 лёссовый псевдокарст: Процесс образования пустот в лёссовых породах в результате механического (тонкие частицы) и отчасти химического (водорастворимые соединения) выноса вещества из лёссовых пород, а также процесс обрушения возникших таким образом пустот.

3.5

начальная просадочная влажность wsl: Минимальная влажность, при которой от внешней нагрузки и (или) собственного веса грунта проявляются его просадочные свойства и относительная просадочность εsl = 0,01.

[ГОСТ 23161, 3.1]

3.6

начальное просадочное давление psl: Минимальное давление, при котором проявляются просадочные свойства грунта при его полном водонасыщении и относительная просадочность εsl = 0,01.

[ГОСТ 23161, 3.2]

3.7

относительная деформация просадочности; относительная просадочность εsl, д. е.: Отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его замачивания при заданном давлении (давление вышележащего грунта плюс давление от сооружения) к высоте образца природной влажности.

[ГОСТ 25100, А.14]

3.8 просадочная толща: Толща просадочных грунтов, слагающих верхнюю часть разреза различных геоморфологических элементов до кровли грунтов, не проявляющих просадочные свойства (непросадочных).

Примечание:

Мощные просадочные толщи имеют циклическое строение: несколько горизонтов просадочных грунтов переслаиваются с погребенными почвами и непросадочными грунтами. Число циклитов непостоянно (в южных районах территории Российской Федерации в разрезе присутствует от 3 до 6 циклитов разной мощности). Как правило, в просадочной толще просадочность уменьшается сверху вниз по разрезу.

3.9 просадочность: Способность грунтов к уменьшению объема вследствие замачивания при постоянной внешней нагрузке и (или) нагрузке от собственного веса.

3.10

просадочный грунт: Грунт, который под действием нагрузки, соответствующей весу вышележащей толщи грунта, при замачивании водой претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки εsl ≥ 0,01.

[ГОСТ 25100, 3.33]

3.11 район распространения просадочных грунтов: Территория (площадка, участок), в пределах которой просадочные грунты залегают в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой и оказывают влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.

- Общие требования

  - Инженерные изыскания для строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняются с целью получения достоверных и достаточных материалов и данных о природных условиях территории (района, площадки, трассы), прогнозе их изменений, необходимых для обоснования планирования градостроительной деятельности и разработки проектных решений, в том числе мероприятий инженерной защиты зданий и сооружений.

  - Инженерные изыскания для строительства в районах распространения просадочных грунтов должны выполняться в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, сводов правил по инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим изысканиям и настоящего свода правил.

  - При выполнении инженерных изысканий в районах распространения просадочных грунтов изучению подлежат: геологическое строение, геоморфологические, гидрогеологические, гидрометеорологические и экологические условия, состав, состояние и свойства грунтов.

  - Задание на выполнение инженерных изысканий в районах распространения просадочных грунтов (далее – задание) должно содержать сведения и данные в соответствии с СП 47.13330.2016 (4.15 - 4.17).

Дополнительно задание на выполнение инженерных изысканий должно содержать данные о наблюдавшихся на исследуемой территории деформациях и аварийных ситуациях в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений, связанных с наличием просадочных грунтов в их основаниях.

  - Программа инженерных изысканий для строительства в районах распространения просадочных грунтов (далее – программа) должна содержать сведения и данные в соответствии с СП 47.13330.2016 (4.18 - 4.20).

Дополнительно программа на выполнение инженерных изысканий должна содержать:

- сведения об аварийных ситуациях, ремонтных или восстановительных работах, связанных с развитием просадочных явлений;

- сведения о применявшихся типах и конструкциях фундаментов, зданий и сооружений, их техническом состоянии, наличии и характере деформаций, вызванных просадочными явлениями;

- сведения о применявшихся при строительстве в районе работ методах полного или частичного устранения просадочности грунтов (противофильтрационные мероприятия, применение тяжелых трамбовок, искусственное закрепление грунтов, предварительное замачивание и др.) с оценкой их эффективности;

- обоснование необходимости проведения локального мониторинга компонентов геологической среды;

- обоснование необходимости выполнения специальных видов лабораторных исследований грунтов и вод, в том числе для получения дополнительных характеристик просадочных грунтов (при указании в задании мероприятий, направленных на преобразование строительных свойств просадочных грунтов).

  - При выполнении инженерных изысканий для строительства в районах распространения просадочных грунтов должны соблюдаться требования нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Необходимо предусматривать и осуществлять мероприятия, не допускающие нарушения сложившихся геолого-гидрогеологических условий при проведении отдельных видов изыскательских работ, с целью предотвращения активизации просадочных явлений.

  - Для оценки возможности осуществления планируемой градостроительной деятельности и ее реализации в районах распространения просадочных грунтов выполняются инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.

  - Инженерно-геодезические изыскания для строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняют с целью получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов), существующих и строящихся (зданиях и сооружениях), элементах планировки, проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия, необходимых для принятия проектных решений.

    - Инженерно-геодезические изыскания в районах распространения просадочных грунтов включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

    - Задачи и основные исходные данные для выполнения инженерно-геодезических изысканий в районах распространения просадочных грунтов, требования к точности и достоверности результатов работ, к составу отчётных материалов, устанавливают в задании на выполнение инженерно-геодезических изысканий (далее – задание).

    - Дополнительно к 4.4 задание должно содержать:

- сведения, предусмотренные СП 47.13330.2016 (5.1.12);

- исходные данные для разработки программы геодезических работ в составе локального мониторинга компонентов геологической среды согласно СП 22.13330.2016 (раздел 12), если указанный мониторинг предусмотрен договором (контрактом) на инженерные изыскания;

- требования к периодичности и содержанию предварительных отчётов по результатам геодезических наблюдений за просадочными грунтами.

    - Состав, объёмы, методы и технологии выполнения отдельных видов работ и требования к их результатам устанавливают в программе инженерно-геодезических изысканий (далее – программа) в соответствии с СП 47.13330.2016 (4.18 – 4.23, 5.1.13, 5.1.14), СП 317.1325800.2017 и настоящим сводом правил.

    - Дополнительно к 4.5 программа должна содержать:

- сведения, предусмотренные СП 22.13330.2016 (раздел 12) (если заданием предусмотрен мониторинг компонентов геологической среды);

- требования к методике и технологии выполнения геодезических работ согласно ГОСТ 24846 и СП 317.1325800.2017;

- обоснование необходимой точности геодезических измерений;

- состав и содержание предварительных отчётов о результатах инженерно-геодезических работ (при наличии данного требования в задании).

    - Системы координат и высот для выполнения инженерно-геодезических изысканий устанавливают в соответствии с СП 317.1325800.2017 (4.8).

    - Требования к геодезической основе инженерных изысканий устанавливаются в соответствии с СП 47.13330.2016 (5.1.5, 5.1.6) и СП 317.1325800.2017 (4.7, 4.10, 4.11).

    - Вертикальные перемещения земной поверхности на участках распространения просадочных грунтов определяют в составе локального мониторинга компонентов геологической среды (при наличии данного требования в задании) следующими методами:

- топографической съёмкой в масштабах 1:5000 — 1:200;

- нивелированием по квадратам;

- полярными засечками с пунктов геодезической основы;

- нивелированием поверхностных и/или глубинных марок.

    - Методику, технологию и общие правила выполнения геодезических измерений, конструкцию геодезических знаков принимают с учётом ГОСТ 24846 и СП 317.1325800.2017.

    - В промежуточный технический отчёт включают схемы размещения геодезических знаков, результаты измерений вертикальных смещений за отчетный период относительно начального цикла и между смежными циклами, пояснительную записку о точности полученных результатов и особенностях геодезических измерений и другие сведения, предусмотренные программой.

    - При составлении технического отчёта по результатам инженерно-геодезических изысканий следует учитывать ГОСТ 21.301, ГОСТ 2.105, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 24846, СП 47.13330.2016 (4.38 – 4.40, 5.1.23, 5.1.24, 5.2.6, 5.3.1.4 – 5.3.1.6), СП 317.1325800.

  - Инженерно- геологические изыскания для строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняют с целью получения достоверных данных об инженерно-геологических условиях и техногенных воздействиях, прогнозе их изменения для территории района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, необходимых и достаточных для осуществления градостроительной деятельности и разработки проектных решений для строительства зданий и сооружений, возводимых на просадочных грунтах.

    - Выделение участков с различными типами грунтовых условий по просадочности следует осуществлять в соответствии с СП 22.13330 в зависимости от величины просадки грунтов от собственного веса при их замачивании:

- I тип — грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка грунтов от внешней нагрузки, а просадка грунтов от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см (включительно);

- II тип — грунтовые условия, в которых помимо просадки грунтов от внешней нагрузки возможна их просадка от собственного веса и величина ее превышает 5 см.

    - Виды работ в составе инженерно-геологических изысканий в районах распространения просадочных грунтов и общие технические требования к выполнению отдельных видов работ и комплексных исследований следует устанавливать в соответствии с СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (раздел 5), настоящим сводом правил и обосновывать в программе работ.

    - Сбор, изучение и систематизацию материалов изысканий и исследований прошлых лет в составе инженерно-геологических изысканий в районах распространения просадочных грунтов выполняют для всех видов градостроительной деятельности.

Дополнительно сбору и обработке подлежат материалы изысканий прошлых лет и другие архивные, фондовые и литературные источники, содержащие сведения и данные о/об:

- участках современного и древнего интенсивного увлажнения, а также участках, подвергающихся слабому промачиванию (водоразделы и их склоны, высокие речные террасы и иные геоморфологические элементы с потенциально просадочными грунтами);

- свойствах просадочных грунтов, развитии и внешних проявлениях просадочности грунтов — характерных формах микрорельефа: просадочных блюдцах, просадочных трещинах вдоль каналов и других сооружений (распространение, формы, размеры), лессового псевдокарста;

- геологическом разрезе при многоярусном строении толщи просадочных грунтов;

- результатах инженерных изысканий и строительства, полученных при опытном замачивании толщ просадочных грунтов в разных условиях их залегания и опытных полевых работах;

- источниках искусственного обводнения толщ просадочных грунтов (включая утечки из водонесущих инженерных коммуникаций);

- состоянии и характере деформаций существующих зданий и сооружений на исследуемой территории.

По результатам сбора, изучения и систематизации материалов изысканий и исследований прошлых лет рекомендуется составлять схематическую карту инженерно-геологического районирования (схематическую карту распространения просадочных грунтов с выделением, по возможности, территорий с предположительно различными типами грунтовых условий по просадочности).

Если между окончанием изысканий и началом проектирования разрыв во времени составляет более двух лет, возможность использования материалов изысканий прошлых лет требует специального изучения и анализа в связи с возможными изменениями в этот период состояния и свойств просадочных грунтов под воздействием различных факторов, в том числе техногенных.

Состав и объем дополнительных работ по уточнению материалов инженерно-геологических изысканий в связи с давностью их получения следует устанавливать по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории.

    - При дешифрировании аэро- и космических материалов в районах распространения просадочных грунтов основное внимание должно быть уделено:

- уточнению используемых топографических карт в части выявления новых техногенных объектов (каналов, водохранилищ, карьеров и др.);

- изучению геоморфологических условий территории с выделением крупных форм и элементов рельефа (водоразделов, склонов, террас, оврагов, балок и др.);

- выявлению микроформ рельефа, генетически связанных с просадочными явлениями (просадочных блюдец, лессового псевдокарста, просадочных трещин вдоль каналов, водохранилищ, отстойников и других водоемов) в разные годы, для выявления динамики просадочного процесса.

По материалам дешифрирования следует вносить изменения в схематическую карту инженерно-геологического районирования составленную по результатам сбора, изучения и систематизации материалов изысканий и исследований прошлых лет.

    - При маршрутных наблюдениях в процессе рекогносцировочного обследования в районах распространения просадочных грунтов дополнительно следует фиксировать признаки просадочности: просадочных блюдец, подов, провальных оврагов, проявлений лёссового псевдокарста, антропогенных (техногенных) форм — просадочных трещин и террас вокруг водохранилищ, по берегам каналов и других водоемов. Устанавливать их частоту (густоту) распределения на единицу площади; приуроченность к определенным формам рельефа и геоморфологическим элементам; форму и размеры в плане и по глубине; наличие и виды растительности, свидетельствующие о времени образования указанных форм.

В процессе маршрутных наблюдений следует также документировать выходы источников подземных вод, заболоченность, глубину стояния воды в колодцах с целью установления распространения и глубины положения зеркала подземных вод, определяющих нижнюю границу толщи просадочных грунтов.

Особое внимание следует уделять сбору информации об имевших место в районе предполагаемого строительства деформациях зданий и сооружений, связанных с просадками оснований, наличии воды в подвалах зданий и сооружений.

      - При выборе ключевых участков при рекогносцировочном обследовании следует обращать особое внимание на наличие естественных и искусственных обнажений просадочных толщ (в балках, оврагах, по берегам водохранилищ, в карьерах, выемках и пр.). При их описании следует выделять:

- отдельные горизонты просадочных грунтов и разделяющие их горизонты непросадочных грунтов, погребенных почв;

- выявлять характер перехода одних слоев грунтов в другие;

- прослеживать степень выдержанности отдельных слоев просадочных грунтов и погребенных почв в разрезе и по площади;

- устанавливать наличие и характер цикличности строения толщи в разрезе, а также особенности контакта между комплексами слоев грунтов.

Особое внимание следует уделять лёссовым и лёссовидным породам.

При описании отдельных литологических разновидностей просадочных грунтов (горизонты пород, а также, разделяющих их погребенных почв), (при наличии лёссовых пород - горизонты лёссовых и лёссовидных пород, а также, разделяющих их погребенных почв) в естественных и искусственных обнажениях следует изучать (описывать с зарисовками и фотографированием):

- цвет грунта и характер его изменения по разрезу;

- текстурные особенности (столбчатость, слоистость, наличие и характеристика форм, размеров, глубины проникновения кротовин, крупных корнеходов, червоходов и их количество на единицу площади, состав и плотность заполнителя);

- структурные особенности (гранулометрический состав; наличие макропор, их размеры и количество на единицу площади), наличие включений и новообразований (известковистых, железистых, выцветы и скопления солей, интенсивность вскипания от 10 %-ной соляной кислоты);

- влажность грунтов, характер контактов между отдельными слоями (горизонтами) грунтов, наличие следов их криогенного нарушения, ископаемые остатки флоры и фауны.

      - При обследовании состояния существующих зданий и сооружений, деформированных в результате просадки грунтов, следует собирать сведения о/об: характере и величине деформаций грунтов и фундаментов зданий и сооружений; источниках замачивания грунта (удаленности, продолжительности замачивания); конструкции фундаментов; характере вертикальной планировки; системе и состоянии ливневой канализации и водонесущих инженерных сетей; наличии и эффективности работы дренажных систем; экранировании поверхности территории; противопросадочных мероприятиях (уплотнении, в том числе с предварительным замачиванием, закреплении грунтов основания и др.). При наличии искусственного орошения следует обследовать систему и состояние оросительной сети, получать сведения о режиме ее эксплуатации.

      - По результатам проведенного рекогносцировочного обследования производят уточнение, составленной на основе сбора материалов и дешифрирования аэро- и космических снимков, схематической карты инженерно-геологического районирования.

    - Проходку и опробование инженерно-геологических выработок в просадочных грунтах рекомендуется осуществлять скважинами, шурфами, дудками и котлованами.

Виды и способы проходки горных выработок в толщах просадочных грунтов должны обеспечивать:

- изучение геолого-литологического строения и цикличности просадочной толщи;

- возможность выявления и описания их структурных и текстурных особенностей, соответствующих естественным условиям залегания;

- проведение полевых опытных работ;

- отбор образцов грунтов с ненарушенной структурой;

- отбор проб воды;

- организацию наблюдений за режимом подземных вод;

- организацию локального мониторинга.

Размещение и количество горных выработок определяется требуемой детальностью изучения инженерно-геологических условий исследуемой территории с учетом задач, решаемых при различных видах градостроительной деятельности.

Для детального визуального изучения строения толщи просадочных грунтов рекомендуется проходка горных выработок в виде шурфов или дудок, а также расчисток естественных обнажений и искусственных выемок.

      - Способы и разновидности бурения инженерно-геологических скважин в районах распространения просадочных грунтов устанавливаются в соответствии с приложением А настоящего свода правил.

Бурение инженерно-геологических скважин следует осуществлять всухую или с продувкой без применения промывочной жидкости или воды.

Предпочтительным является ударно-канатное бурение. Допускается использование колонкового способа бурения скважин без промывки и подлива воды в скважину («всухую») укороченными рейсами (не более 50 см), при небольшой скорости вращения бурового инструмента (до 60 об/мин) и равномерном давлении на забой.

Вибрационный и шнековый способы бурения непригодны для изучения просадочных грунтов.

      - Глубину инженерно-геологических скважин рекомендуется определять в зависимости от: детальности изучения инженерно-геологических условий, конструктивных особенностей объекта капитального строительства; нагрузок на основание; типа грунтовых условий по просадочности, мощности просадочной толщи.

В просадочных грунтах рекомендуется 30 % горных выработок проходить на полную мощность просадочной толщи с заглублением в кровлю подстилающих дисперсных грунтов не менее, чем на 10 м.

При выполнении изысканий на территории с большой мощностью просадочной толщи (значительно превышающей предполагаемую величину сжимаемой толщи грунтов основания) до 30% горных выработок следует проходить на полную глубину просадочной толщи или до глубины, где наличие просадочных грунтов не оказывает влияния на устойчивость зданий и сооружений.

      - Проходка горных выработок должна сопровождаться опробованием грунтов и подземных вод.

Бурение инженерно-геологических скважин следует сопровождать отбором монолитов при помощи грунтоносов в соответствии с требованиями ГОСТ 12071. Конечный диаметр бурения должен обеспечить отбор монолитов грунтов диаметром не менее 110 мм.

В просадочных грунтах в зависимости от этапа выполнения инженерно-геологических изысканий, конструктивных особенностей и предполагаемого расположения проектируемых сооружений рекомендуется проводить опробование в 30-50% всех пройденных скважин.

Отбор проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры производится на всю глубину бурения, интервал опробования в просадочных разновидностях грунтов составляет 1 м; в непросадочных – 2 м.

При вскрытии водоносных горизонтов рекомендуется отбирать не менее трех проб воды объемом 1 литр.

В шурфах рекомендуется проводить отбор проб или монолитов с интервалом 1 м. Рекомендуется опробовать массив в не менее чем 50 % пройденных шурфов. При использовании шурфов, пройденных для проведения опытных полевых работ, опробование проводится в соответствие со схемами, указанными в ГОСТ 20276.

Опробование должно обеспечить объем выборки, достаточный для оценки средних значений показателя свойств грунтов с учетом требуемой доверительной вероятности. Для выполнения данного требования рекомендуется отбор монолитов производить в количестве не менее 10 для каждого выделенного ИГЭ в соответствии с ГОСТ 20522.

    - Основными задачами при геофизических исследованиях в районах распространения просадочных грунтов являются:

- оценка мощности и однородности просадочной толщи, ее расчленение и установления кровли подстилающих грунтов;

- установление глубины залегания подземных вод, скорости и направления их движения;

- выделение зон слабых водонасыщенных грунтов, утечек из водонесущих коммуникаций, контуров обводнения при замачивании;

- обследование состояния существующих наземных и подземных сооружений, состояние грунтов под фундаментами зданий и сооружений;

- предварительная оценка состава, состояния и свойств грунтов (включая коррозионную агрессивность грунтов к стали).

      - Для расчленения толщи просадочных грунтов рекомендуется применять вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ, ВЭЗ МДС), электропрофилирование (ЭП) в сочетании с сейсмоакустическими методами.

      - На участках размещения опытных котлованов с замачиванием просадочных грунтов и в местах испытаний грунтов штампами с длительным замачиванием для определения контура замачивания по площади и по глубине, а также оценки характера его изменения во времени, рекомендуется применять метод вертикального электрического зондирования с охватом прилегающей территории на расстояние не менее двукратной величины мощности просадочной толщи или, при мощности просадочной толщи, превышающей глубину сжимаемой толщи, на расстояние не менее двукратной величины предполагаемой глубины сжимаемой толщи.

      - Электроразведочные методы (в частности, метод естественного электрического поля) применяются также для выявления и оконтуривания участков утечек воды из подземных коммуникаций при расположении объекта строительства на застроенной территории или в непосредственной близости от нее.

      - При необходимости выявления просадочных участков, разуплотненных зон и переувлажненных грунтов в основании земляного полотна в составе геофизических исследований следует выполнять георадиолокационное профилирование и электротомографию по всей длине земляного полотна

      - Результаты геофизических исследований должны сопоставляться с данными буровых и горнопроходческих работ, зондирования, с определениями характеристик просадочных грунтов в полевых и лабораторных условиях.

      - Состав геофизических исследований, объемы работ (расстояние между профилями, количество точек), тип применяемых установок следует устанавливать в программе, исходя из необходимой детальности изучения инженерно-геологических условий на соответствующем этапе градостроительной деятельности.

    - Полевые исследования грунтов следует проводить для установления показателей состояния, прочностных и деформационных характеристик массива просадочных грунтов; корректировки характеристик просадочности, полученных при лабораторных испытаниях; уточнения границ инженерно-геологических элементов.

      - Выбор методов полевых исследований грунтов в районах распространения просадочных грунтов рекомендуется осуществлять с учетом:

- детальности изучения инженерно-геологических условий;

- конструктивных особенностей проектируемых зданий и сооружений, основными из которых являются: уровень ответственности; предполагаемый тип фундамента и глубина его заложения; этажность; чувствительность к неравномерным осадкам; нагрузка на грунты в основании фундамента;

- категории сложности инженерно-геологических условий;

- типа грунтовых условий по просадочности;

- возможности повышения влажности грунтов до полного водонасыщения;

- условий работы грунтов в основании зданий и сооружений или в массиве просадочных грунтов.

      - Испытание грунтов вертикальной статической нагрузкой проводится для решения следующих задач:

- определения модуля деформации грунтов при природной влажности и при водонасыщении;

- определения характеристик просадочности (относительной деформации просадочности и начального просадочного давления);

- корректировки значений модуля деформации и характеристик просадочности, полученных в лабораторных условиях.

      - Испытания грунтов штампами следует проводить в соответствии с ГОСТ 20276:

- по схеме «одной кривой» (в одном шурфе или дудке) — для определения модуля деформации просадочных грунтов природной влажности и относительной деформации просадочности при заданном давлении;

- по схеме «двух кривых» (в двух шурфах или дудках) — для определения модуля деформации просадочных грунтов природной влажности и в водонасыщенном состоянии (после замачивания), начального просадочного давления и относительной деформации просадочности при различных давлениях.

Для получения значений начального просадочного давления с максимальной точностью рекомендуется испытывать просадочные грунты по схеме «одной кривой» в нескольких шурфах при различных давлениях.

При исследовании просадочных грунтов на городских территориях с высокой плотностью застройки для сооружений нормального и пониженного уровня ответственности при I типе грунтовых условий по просадочности допускается не проводить испытания грунта вертикальными статическими нагрузками при наличии региональных зависимостей, апробированных в течение не менее 20 лет региональных переходных коэффициентов mk от результатов лабораторных испытаний грунтов к штамповым испытаниям.

      - При исследовании просадочных толщ применяется статическое и с соответствующим обоснованием в программе динамическое зондирование в соответствии с ГОСТ 19912 для решения следующих основных задач:

- расчленения толщи просадочных грунтов на отдельные слои, различающиеся прочностью и плотностью;

- оценки пространственной изменчивости свойств просадочных грунтов;

- определения модуля деформации;

- определения прочностных характеристик (угла внутреннего трения и сцепления);

- определения предварительных значений относительной деформации просадочности с определением сопротивления грунта погружению конусу зонда при естественной влажности и в водонасыщенном состоянии;

- установления кровли грунтов, подстилающих просадочную толщу небольшой мощности (до 15 м);

- оценки изменения прочности просадочных грунтов при обводнении.

      - Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности для получения информации о характеристиках прочности просадочных грунтов кроме зондирования рекомендуется применять методы:

- вращательного среза для определения сопротивления грунта срезу, сопротивления грунта недренированному сдвигу, оценки пространственной изменчивости прочности грунтов;

- среза целиков грунта для определения сопротивления грунта срезу, угла внутреннего трения, удельного сцепления в соответствии с ГОСТ 20276.

Схему испытания грунтов следует назначать с учетом возможности перехода просадочного грунта при повышении влажности в нестабилизированное состояние и проявлении просадки.

Нестабилизированные просадочные грунты испытываются по схеме неконсолидированного (быстрого) среза; грунты, находящиеся в стабилизированном состоянии, исследуются по схеме консолидированно-дренированного (медленного) среза согласно ГОСТ 20276.

      - Определение несущей способности сваи должно быть выполнено в следующих случаях:

- при проектировании зданий и сооружений повышенного уровня ответственности на свайных фундаментах, возведение которых планируется на участках распространения грунтовых условий II типа по просадочности;

- для зданий и сооружений нормального уровня ответственности, проектируемых на комбинированном свайно-плитном основании в грунтах с просадочными свойствами II типа;

- при проектировании свайных фундаментов с длиной забивной сваи до 15 м.

Для последних двух пунктов испытания сваями допускается не проводить при наличии фондовых материалов и достаточном опыте строительства на хорошо изученных и освоенных городских территориях. Материалы изысканий прошлых лет должны отвечать требованиям СП 47.13330.2016 (6.1.7).

В просадочных грунтах, как правило, применяются натурные и забивные сваи согласно ГОСТ 5686. При варианте комбинированного фундамента используют натурную сваю.

      - Испытания просадочных грунтов динамическими, статическими, вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками рекомендуется проводить для решения следующих задач:

- оценки несущей способности сваи;

- определения предельного сопротивления грунта под нижним концом и по боковой поверхности забивной сваи;

- оценки однородности грунтов;

- установления расположения кровли грунтов, подстилающих просадочную толщу, небольшой мощности и выделения слоев грунтов, которые могут служить для заглубления в них нижних концов свай;

- оценки сопротивления свай на вдавливающую нагрузку (испытание выдергивающей и горизонтальной нагрузкой);

- оценки сил негативного трения по боковой поверхности сваи.

      - В программе испытаний сваями необходимо оценить вероятность повышения влажности грунтов при выборе схемы проведения опытных работ. Если прогнозируется повышение влажности грунтов, испытания следует проводить на специально отведенной площадке с замачиванием грунтов до коэффициента насыщения > 0,8.

При значительной плотности застройки в пределах городских территорий допускается выполнение испытаний без замачивания на участках, где выявлены наихудшие грунтовые условия в соответствие с ГОСТ 5686-2012 (4.6). В пределах опытных участков на расстоянии 5≤R≥1 м для корректировки полученных результатов, следует пройти контрольную скважину с отбором монолитов в интервале 1 м, а также выполнить статическое или динамическое зондирование. Отобранные монолиты должны исследоваться лабораторными методами для определения физико-механических свойств грунтов и характеристик просадочности.

Для определения несущей способности сваи на участках II типа грунтовых условий по просадочности, рекомендуется проводить статическое испытание свай по сокращенной программе согласно приложению Б.

      - На вновь осваиваемых, малоизученных территориях рекомендуется испытания штампами и сваями проводить в опытных котлованах с интенсивным и длительным замачиванием.

Для каждого предполагаемого объекта капитального строительства расположенного в черте города рекомендуется обосновывать в программе необходимость применения опытных испытаний просадочных грунтов в полевых условиях штампами и сваями в условиях замачивания, так как замачивание больших площадей в черте города приводит к увеличению влажности грунтов, нарушению гидрогеологического режима, повышению уровня грунтовых вод и многочисленным негативным последствиям.

      - Для предварительной оценки свойств просадочной толщи могут быть использованы экспресс-методы: микропенетрация; искиметрия в скважинах (Приложения В, Г).

      - При проведении полевых испытаний с замачиванием вне контуров проектируемых зданий и сооружений, других полевых работ при выполнении инженерно-геологических изысканий в районах распространения просадочных грунтов следует предусматривать и осуществлять мероприятия, направленные на сохранение сложившихся геолого-гидрогеологических условий с целью предотвращения возможности возникновения или активизации процесса просадки.

    - Гидрогеологические исследования при инженерно-геологических изысканиях следует выполнять для определения в полевых условиях водопроницаемости просадочных грунтов в зоне аэрации с целью оценки их фильтрационных свойств и, при необходимости, выбора мероприятий по устранению просадочных свойств (предпостроечное замачивание, физико-химическое закрепление).

Опытно-фильтрационные работы следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 23278 методом налива воды в шурфы или наливом воды в скважины (на больших глубинах).

При проведении опытно-фильтрационных работ в районах распространения просадочных грунтов следует предусматривать и осуществлять мероприятия, направленные на сохранение сложившихся геолого-гидрогеологических условий с целью предотвращения возможности возникновения или активизации процесса просадки.

    - При выполнении лабораторных исследований свойств грунтов в районах распространения просадочных грунтов должны быть получены данные о/об:

- относительной просадочности от собственного веса грунта и дополнительного напряжения от веса сооружения (при различных давлениях);

- величине начального просадочного давления;

- значениях начальной просадочной влажности (при необходимости);

- модуле деформации грунтов в пределах разведанной глубины грунтов основания;

- коэффициенте фильтрации в зоне аэрации.

Примечание: При наличии региональных сведений коэффициент фильтрации в зоне аэрации допускается не определять.

Принадлежность грунтов к соответствующим таксономическим единицам определяется по ГОСТ 25100. Основным классификационным показателем для просадочных грунтов является относительная просадочность εsl, которая определяется согласно ГОСТ 23161.

      - В соответствии с ГОСТ 23161 рекомендуются следующие схемы испытаний:

- «одной кривой» и «двух кривых» для определения относительной просадочности и начального просадочного давления;

- «двух кривых» для определения начальной просадочной влажности;

- «комбинированная схема» допускается для определения относительной просадочности и начального просадочного давления грунтов, не обладающих просадочными свойствами при значении начального просадочного давления Рsl испытуемых грунтов, изменяющегося в пределах Рsl =50 ÷ 150 кПа при максимальном значении заданного давления Рз ≤ 3Рsl (ГОСТ 23161).

      - Для учета возможных послепросадочных деформаций (установления величины замедленной просадки) рекомендуется выполнять единичные длительные компрессионные испытания (не менее 15 суток) с постоянной фильтрацией воды под заданным давлением.

      - Модуль деформации просадочных грунтов в лабораторных условиях рекомендуется определять для грунтов природной влажности и в водонасыщенном состоянии в компрессионных приборах и приборах трехосного сжатия. Для сооружений нормального и пониженного уровней ответственности допускается определять значение модуля деформации только по результатам компрессионных испытаний, уточняя их в соответствие с СП 22.13330.2011 (п. 5.6) или при наличии статистически обоснованных региональных данных, подтвержденных опытом применения на практике не менее 20 лет.

      - Прочностные характеристики просадочных грунтов рекомендуется определять методами одноосного среза и трехосного сжатия при природной влажности и при полном водонасыщении. Проведение испытаний следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 12248:

- при исключении замачивания и просадки толщи грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений, рекомендуется схема консолидированного медленного среза образцов грунтов природной влажности после их предварительного уплотнения заданными вертикальными давлениями;

- при возможности замачивания и просадки грунтовой толщи в процессе строительства и эксплуатации объектов, рекомендуется схема консолидированного медленного среза образцов грунтов при полном их водонасыщении после предварительного уплотнения одним и тем же вертикальным давлением;

- для грунтов в процессе их просадки, рекомендуется метод неконсолидированного быстрого среза на образцах грунтов, приведенных в водонасыщеное состояние без предварительного уплотнения (определение минимальных значений прочностных характеристик при водонасыщении).

      - Начальную просадочную влажность рекомендуется определять для сооружений повышенного уровня ответственности на площадках (при обосновании в программе). Испытания рекомендуется совмещать с определениями относительной просадочности по схеме «двух кривых» согласно ГОСТ 23161.

      - Для просадочных грунтов, помимо перечисленных выше характеристик, рекомендуется определять:

- гранулометрический состав по схемам гранулометрического и микроагрегатного анализа в соответствии с ГОСТ 12536;

- содержание легкорастворимых солей по результатам водных вытяжек из грунтов в соответствии с ГОСТ 26423;

- содержание органического вещества (особенно для горизонтов погребенных почв) в соответствии с ГОСТ 23740;

- наличие среднерастворимых солей (гипса) по результатам солянокислых вытяжек в соответствии с ГОСТ 26423.

      - В районах распространения просадочных грунтов с содержанием в их составе водорастворимых минералов, превышающих по количеству установленный критерий по засоленности, рекомендуется определять только суффозионную осадку.

    - При изучении геологических и инженерно-геологических процессов дополнительно необходимо выявлять: наличие, распространение и контуры проявления просадочных явлений: лёссового псевдокарста, просадочных блюдец, подов, провальных воронок и оврагов, просадочных трещин по берегам ирригационных каналов, вокруг водоемов; зоны и глубины их развития; типизацию и приуроченность просадочных явлений к определённым формам рельефа, геоморфологическим элементам, типам грунтов, гидрогеологическим условиям, видам и зонам техногенного воздействия; особенности развития каждого из явлений, факторы и условия развития; состояние и эффективность существующих сооружений инженерной защиты.

    - Необходимость выполнения отдельных видов инженерно-геологических работ и исследований при инженерно-геологической съемке в районах распространения просадочных грунтов, указанных в 4.9.3-4.9.11, условия их комплексирования, детальность (масштаб) инженерно-геологической съемки, глубину исследований следует устанавливать в программе с учётом вида градостроительной деятельности, сложности инженерно-геологических условий, уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений, и требований СП 47.13330.2016 (Приложение Б).

В процессе инженерно-геологической съёмки определяют:

- генезис (по возможности), распространение и условия залегания просадочных грунтов, их приуроченность к определенным геоморфологическим элементам и формам рельефа;

- мощность просадочных грунтов и ее изменения по площади;

- особенности структуры и текстуры грунтов;

- проявление геологических, физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (овраги, лёссовый псевдокарст, оползни, оплывины и др.);

- зоны развития просадок, трещин различного происхождения, кротовин и ходов землероев и других нарушений целостности просадочного массива.

По результатам инженерно-геологической съёмки составляют карты инженерно-геологического районирования и инженерно-геологических условий с отображением участков распространения просадочных грунтов, с выделением территорий с различными типами грунтовых условий по просадочности.

    - При разработке прогноза изменений инженерно-геологических условий в районах распространения просадочных грунтов следует учитывать:

- инфильтрацию производственных или поверхностных вод (особенно, при локальном замачивании);

- нарушение природных условий испарения при застройке и асфальтировании территории (экранирование поверхности) и увеличение влажности грунтов, в том числе при повышении уровня подземных вод;

- изменения водно-теплового режима за счет сезонных климатических факторов и воздействия тепловых источников.

Результатом прогноза является качественная или количественная оценка степени развития просадочных явлений территории; оценка изменения свойств просадочных грунтов при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

В связи с тем, что просадочные грунты являются структурно-неустойчивыми, легкоразмокаемыми, и наибольшие изменения претерпевают под действием воды, разработка прогноза должна выполняться с учетом проявлений и активизации опасных геологических (инженерно-геологических) процессов, обусловленных действием подземных и поверхностных вод, а также процессов, вызванных действием сил гравитации (оползни и др.).

Количественный прогноз изменения состояния и свойств просадочных грунтов выполняется на основе моделирования процессов воздействия природных и техногенных факторов на просадочный массив. Рекомендуется применять следующие виды моделирования: физическое; инженерно-геологических аналогий; математическое.

    - Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий в районах распространения просадочных грунтов оформляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (6.2.1.2, 6.2.2.3, 6.3.1.5, 6.3.2.5, 6.3.3.2).

По результатам изысканий должны быть даны рекомендации по учету основных особенностей просадочных грунтов (просадочного процесса) при освоении территории и проектировании объектов капитального строительства.

    - При выполнении локального мониторинга компонентов геологической среды в районах распространения просадочных грунтов в обязательном порядке выполняются наблюдения за изменением режима подземных вод, влажности просадочных грунтов и осадками (просадками) поверхности земли и грунтов оснований фундаментов.

Наблюдения ведутся с целью получения необходимой и достаточной информации для оценки степени опасности просадочных явлений, составления прогноза их дальнейшего развития, обоснования проекта защитных или иных мероприятий. Перечень наблюдаемых параметров, методика и частота наблюдений устанавливаются в программе мониторинга.

      - Размещение наблюдательных пунктов должно производиться на участках существующих внешних техногенных источников замачивания грунтов, а также вблизи водонесущих коммуникаций, проектируемых зданий и сооружений с мокрым технологическим процессом.

      - Наблюдения за динамикой изменения влажности просадочных грунтов в зоне аэрации (по глубине и во времени) на характерных участках инфильтрации поверхностных вод, вблизи размещения сооружений повышенного уровня ответственности могут выполнятся геофизическими методами (электрометрия, радиоактивный каротаж) или путем определения влажности в лабораторных условиях по образцам грунтов, отбираемым в различные сезоны года из специально пробуренных и оборудованных для этих целей скважин.

      - Наблюдения за осадками (просадками) поверхности земли и грунтов оснований фундаментов осуществляются с применением поверхностных и глубинных марок в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

      - Локальный мониторинг для уточнения величины просадки грунтов от их собственного веса следует осуществлять на вновь осваиваемых площадках массовой застройки на участках со II типом грунтовых условий по просадочности путем опытного замачивания котлованов. Количество этих опытов обосновывается в программе мониторинга.

В необходимых случаях по специальной программе выполняются стационарные наблюдения за развитием геологических процессов, связанных с проявлением просадочных свойств грунтов.

  - Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (раздел 7) и свода правил по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

  - Инженерно-экологические изыскания выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (раздел 8) и свода правил по инженерно-экологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

- Инженерные изыскания в районах распространения просадочных грунтов для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций)

  - Инженерные изыскания для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций) должны обеспечивать получение сведений о природных и техногенных условиях территории (в том числе о распространении просадочных грунтов), необходимых и достаточных для принятия решений о функциональном назначении территорий, в целях обеспечения их устойчивого развития, сохранения окружающей среды, создания условий для привлечения инвестиций, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков и зон планируемого размещения объектов федерального, регионального, муниципального значения, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для решения данных задач выполняются инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.

При планировании хозяйственного освоения территории для предварительной оценки возможности развития просадочных явлений рекомендуется использовать карту распространения просадочных грунтов на территории Российской Федерации, приведенную в приложении В.7, СП 115.13330.2016.

  - Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (5.2), СП 317.1325800.2017 (6), СП ***.*****.201* «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (5) и настоящего свода правил с целью получения актуальных топографо-геодезических материалов и данных (инженерно-топографических планов, инженерных цифровых моделей местности, каталогов координат и высот геодезических пунктов и других объектов местности), обеспечивающих потребности планирования развития территорий.

  - При инженерно-геологических изысканиях для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций) в районах распространения просадочных грунтов дополнительно к требованиям СП 47.13330.2016 (6.2), СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (6) и СП ***.*****.201* «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (6) следует устанавливать:

- распространение и условия залегания просадочных грунтов, их приуроченность к определенным типам рельефа и геоморфологическим элементам;

- наличие просадочных явлений, их масштабность (размеры);

- геолого-литологическое строение и характерные особенности грунтов, слагающих просадочную толщу;

- опыт строительства и эксплуатации существующих объектов на просадочных грунтах.

    - Основные виды работ и комплексных исследований, входящие в состав инженерно-геологических изысканий для подготовки документов территориального планирования в районах распространения просадочных грунтов, определяются в соответствии с положениями СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (6.2) и выполняются с учётом дополнительных требований 4.9.

      - В составе инженерно-геологических изысканий для подготовки документов территориального планирования в районах распространения просадочных грунтов, как правило, выполняются:

- сбор, изучение и систематизация материалов изысканий и исследований прошлых лет, оценка возможности их использования при выполнении полевых и камеральных работ;

- дешифрирование аэро- и космических материалов;

- рекогносцировочное обследование при недостаточности собранных материалов изысканий прошлых лет, аэро- и космических материалов и других данных для подготовки документов территориального планирования.

      - При сборе и обобщении материалов изысканий и исследований прошлых лет дополнительно следует анализировать результаты инженерно-геодезических наблюдений за деформациями зданий и сооружений, а также сведения о региональном опыте строительства и эксплуатации на просадочных грунтах.

      - Дешифрирование аэрокосмических материалов должно быть направлено на выявление геоморфологических условий территории с выделением основных форм мезорельефа (водоразделы, склоны водоразделов, разновысотные террасы, балки, овраги, поды и пр.), а также характерных форм микрорельефа, свидетельствующих о развитии просадочных явлений.

      - Для оценки наличия и масштаба проявления геологических и инженерно-геологических процессов в районах развития просадочных грунтов (образование просадочных блюдец, подов, провальных воронок и оврагов, просадочных трещин по берегам ирригационных каналов, вокруг водоемов) рекомендуется максимально использовать результаты анализа картографических и аэрокосмических материалов с установлением по ним размера и частоты проявления процессов (площадная пораженность территории, %). Следует также выявлять взаимосвязи между внешними формами проявления процессов и характеристиками просадочных толщ (мощностью, относительной просадочностью).

      - При отсутствии или недостаточности собранных материалов и результатов дешифрирования следует выполнять рекогносцировочное обследование в составе и объеме необходимом для получения недостающих сведений и данных.

      - При инженерно-геологическом картировании исследуемой территории следует выделять участки проявления развития просадочных явлений. На мелкомасштабных инженерно-геологических картах их следует обозначать внемасштабным знаком, на среднемасштабных инженерно-геологических картах — контурами, с указанием типов грунтовых условий по просадочности (при возможности отображения в масштабе карты). Масштабы карт устанавливаются заданием или в соответствии с СП 47.13330.2016 (Приложение Б).

Примечание: Преобладающие типы грунтовых условий по просадочности рекомендуется предварительно устанавливать на основе общих геологических признаков, материалов ранее выполненных изысканий и исследований, местного опыта строительства и уточнять в дальнейшем после проведения изысканий по всей глубине просадочной толщи.

      - Качественный прогноз изменений инженерно-геологических условий для подготовки документов территориального планирования в районах распространения просадочных грунтов следует осуществлять на основе обобщения материалов инженерных изысканий прошлых лет с учетом результатов выполненных работ.

      - Состав и содержание технического отчета по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий для подготовки документов территориального планирования должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 (4.39, 6.2.1.2).

Технический отчет по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий для подготовки документов территориального планирования в районах распространения просадочных грунтов дополнительно должен содержать сведения о/об:

- распространении и приуроченности просадочных грунтов к определенным геоморфологическим элементам и формам рельефа;

- наличии внешних признаков проявления просадочности грунтов (просадочные блюдца, поды, ложбины и пр.);

- наличии и характере возможных источников замачивания просадочной толщи;

- аварийных ситуациях, ремонтных или восстановительных работах, связанных с развитием просадочных явлений.

    - Основные виды работ и комплексных исследований, входящие в состав инженерно-геологических изысканий для подготовки документации по планировке территории в районах распространения просадочных грунтов, определяются в соответствии с [1], СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (6.3), СП ***.*****.201* «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (6) с учётом дополнительных требований 4.9.

При наличии требования в задании в составе инженерно-геологических изысканий может выполняться локальный мониторинг компонентов геологической среды в соответствии с 4.9.15.

      - На ключевых участках, выбранных при рекогносцировочном обследовании (инженерно-геологической съемке) для построения опорного инженерно-геологического разреза и составления общей характеристики инженерно-геологических условий участка могут выполняться:

- проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;

- инженерно-геофизические исследования;

- гидрогеологические исследования;

- лабораторные исследования свойств грунтов и химический анализ подземных вод;

- изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории;

- полевые исследования грунтов (выполняются при необходимости, обоснованной в программе).

Результаты изысканий на ключевом участке экстраполируются на всю площадь геоморфологического элемента.

      - Количество инженерно-геологических выработок следует определять в соответствии с требованиями СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (6.3.10) в зависимости от масштаба съемки и категории сложности инженерно-геологических условий, определяемой в соответствии с СП 47.13330.2016 (Приложение Г). Глубина инженерно-геологических скважин определяется в соответствии с 4.9.6.2.

На участках развития проявлений просадочного процесса (просадочные блюдца, суффозионно-просадочные воронки и т.д.) допускается проходка дополнительных горных выработок (независимо от масштаба съемки) для уточнения границ этих участков.

Проходку горных выработок следует выполнять для: составления опорного разреза на ключевых участках; опробования грунтов для лабораторных испытаний; определения глубины залегания грунтовых вод и грунтов, подстилающих просадочные грунты.

      - Опробование просадочных толщ (отбор монолитов) следует осуществлять применительно к выделенным по макроскопическим особенностям литологическим разновидностям грунтов (изменению цвета, характера структуры и распределения карбонатов, текстуры и др.) с учетом расчленения ее горизонтами погребенных почв, но не реже 1 м по глубине. Отбор монолитов (образцов) из погребенных почв следует осуществлять по их генетическим горизонтам.

      - Инженерно-геофизические исследования выполняются в соответствии 4.9.7. Количество профилей и точек геофизических наблюдений определяется масштабом инженерно-геологической съемки СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (таблица 6.1, с учетом рекомендаций приложения Д). На выделенных аномальных участках сеть наблюдений сгущается.

Полученные с помощью геофизических исследований данные должны сопоставляться с данными полученными при проходке инженерно-геологических выработок, а также при полевых и лабораторных исследованиях.

      - Необходимость выполнения полевых исследований грунтов на данном этапе изысканий, их методы и объемы обосновываются в программе с учетом сложности инженерно-геологических условий исследуемой территории.

Для оценки пространственной изменчивости свойств грунтов допускается выполнение статического и/или динамического зондирования в соответствии с ГОСТ 20069 и ГОСТ 19912.

Для предварительной оценки свойств просадочной толщи могут выполняться экспресс-методы (4.9.8.10).

      - Условия залегания водоносных горизонтов, химический состав подземных вод определяются по результатам сбора и анализа фондовых материалов, рекогносцировочного обследования территории, бурения инженерно-геологических скважин, геофизических и лабораторных исследований.

Гидрогеологические параметры водоносного горизонта устанавливаются по объектам-аналогам, справочным, фондовым и опубликованным материалам, а также по результатам лабораторных и геофизических исследований.

      - Лабораторные исследования просадочных грунтов выполняются в соответствии с 4.9.10.

Необходимость определения петрографического, минералогического и химического состава грунтов обосновывается в программе.

Предварительную оценку нормативных значений относительной деформации просадочности εsl грунтов при инженерно-геологических изысканиях для подготовки документации по планировке территории в районах распространения просадочных грунтов допускается выполнять в соответствии с приложением Д.

      - Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки документации по планировке территории должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 (6.2.2.3) и дополнительно содержать:

-	распространение и приуроченность просадочных грунтов к определенным геоморфологическим элементам или типам рельефа, характеристику специфических форм рельефа;

- 	разделение просадочных толщ на отдельные комплексы слоев, в случае лессовых - с учетом выявленной цикличности их строения, характеристику выделенных литологических разновидностей грунтов, в том числе погребенных почв и условий распространения этих почв, наличие карбонатных и гипсовых образований, кротовин и др., мощность просадочной, в том числе лёссовой толщи;

- результаты лабораторных определений характеристик просадочности и характер их изменений по площади и глубине, а также прогнозируемая (на их основе) возможная максимальная просадка грунтов под действием их собственного веса при полном водонасыщении просадочной толщи, характеристика типов грунтовых условий по просадочности (распределение по площади);

- сведения об опыте эксплуатации существующих зданий и сооружений, дополняющие информацию о просадочных грунтах как основаниях;

- оценку опасности процессов, связанных с просадочностью грунтов, для установления возможности и целесообразности строительного освоения территории и определения характера планировочных и защитных мероприятий;

В составе графической части технического отчета должны содержаться:

- схематическая карта инженерно-геологического районирования масштаба 1 : 5 000 — 1 : 25 000 с отражением на ней мощности просадочных грунтов и их возможной просадки от собственного веса и выделением на ней участков I и II типов грунтовых условий по просадочности;

- графики изменения величины относительной просадочности грунтов от давления и по глубине, а также, при возможности, график зависимости возможной величины просадки грунтов под действием собственного веса от мощности просадочных грунтов для характерных участков.

    - Основные виды работ и комплексных исследований, входящие в состав инженерно-геологических изысканий для выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций) в районах распространения просадочных грунтов, определяют в соответствии с положениями СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (6.4) и 5.3.2.

      - Для выбора вариантов площадок (трасс) строительства на ключевых участках каждого конкурентного варианта размещения объекта выполняются работы и комплексные исследования в соответствии с требованиями 5.3.2.1, анализируются инженерно-геологические условия территории размещения площадок (трасс), обосновывается выбор оптимального по инженерно-геологическим условиям варианта размещения площадки строительства и/или трассы линейного сооружения.

      - Состав и содержание технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий для выбора площадок (трасс) строительства должны соответствовать требованиям 5.3.2.8 и дополнительно содержать:

- характеристику инженерно-геологических условий конкурентных вариантов размещения площадок и/или трасс (в том числе наличие, распространение просадочных грунтов и их свойства);

- сопоставительную оценку вариантов площадок (трасс) по степени благоприятности для строительного освоения с учётом возможного воздействия просадочных явлений на объекты капитального строительства;

- обоснование выбора оптимального по инженерно-геологическим условиям варианта размещения площадки строительства и/или трассы линейных сооружений.

  - Инженерно-гидрометеорологические изыскания для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (7.2), СП ***.*****.201* «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (7) и свода правил по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

  - Инженерно-экологические изыскания для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (8.2), СП ***.*****.201* «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (8) и свода правил по инженерно-экологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

- Инженерные изыскания в районах распространения просадочных грунтов для архитектурно-строительного проектирования при подготовке проектной документации объектов капитального строительства

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с СП 47.13330.2016 (4.30) выполняются в один или два этапа.

На первом этапе инженерные изыскания выполняются с целью комплексного изучения природных условий выбранной площадки (трассы), обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, составления генерального плана проектируемого объекта, оценки влияния просадочных явлений на проектируемые здания и сооружения, разработки мероприятий по инженерной защите сооружений.

На втором этапе инженерных изысканий выполняется уточнение материалов и данных о строении просадочной толщи, в том числе расчетных характеристик в пределах сферы взаимодействия здания или сооружения с геологической средой, получение дополнительных данных для оптимизации конструктивных параметров здания или сооружения и детализации проектных решений по инженерной защите сооружений.

Инженерные изыскания выполняются в один этап, если имеющихся материалов и данных о просадочных грунтах достаточно для обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, составления генерального плана проектируемого объекта, а также принятия проектных решений по его инженерной защите.

6.1 Инженерные изыскания в районах распространения просадочных грунтов для подготовки проектной документации объектов капитального строительства — первый этап

    - Инженерно-геодезические изыскания на первом этапе для подготовки проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняют в соответствии с СП 317.1325800.2017 (7.1) и настоящим сводом правил.

      - В случае, если заданием предусмотрен локальный мониторинг компонентов геологической среды, в составе инженерно-геодезических изысканий на первом этапе в соответствии с программой дополнительно выполняют:

- закрепление на местности геодезических пунктов исходной и наблюдательной (деформационной) сетей;

- топографическую съёмку участка распространения просадочных грунтов в масштабе 1:5000 — 1:500 и высотой сечения рельефа согласно СП 47.13330.2016 (приложение В);

- начальный цикл наблюдений за смещениями просадочных грунтов методами, установленными в программе (4.8.8, 4.8.9);

- вынос на местность и планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок и точек наблюдений;

- составление промежуточного отчёта (4.8.10).

    - Инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации объектов капитального строительства на первом этапе в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.1) и настоящим сводом правил.

      - При инженерно-геологических изысканиях в районах распространения просадочных грунтов дополнительно следует устанавливать:

- условия распространения, залегания просадочной толщи, а также мощность просадочной толщи, ее разделение на отдельные комплексы слоев, с учетом выявленной цикличности;

- особенности проявления просадочных явлений и интенсивность их развития;

- особенности структуры и текстуры просадочных грунтов;

- состав, состояние и свойства грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам (в том числе характеристики просадочности);

- нормативные и расчетные значения характеристик прочностных и деформационных свойств просадочных грунтов при природной влажности и в водонасыщенном состоянии (по выделенным инженерно-геологическим элементам);

- возможные изменения режима подземных вод в результате строительного освоения территории, приводящие к замачиванию просадочных толщ и проявлению просадочных явлений;

- характер деформаций существующих зданий и сооружений, вызванных просадкой грунтов в их основании;

- рекомендации для учета при проектировании основных особенностей распространения, неоднородности строения и свойств просадочных грунтов.

      - Основные виды работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий на первом этапе для подготовки проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения просадочных грунтов, определяются в соответствии с положениями СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.1.2) и выполняются с учётом дополнительных требований 4.9.

      - Инженерно-геологическую съемку следует выполнять в соответствии с СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.1.7), как правило, в масштабе 1:5 000 — 1:2 000.

Детальные крупномасштабные съемки (1:1 000) следует предусматривать при сложном строении толщ просадочных грунтов, неоднородности грунтов по просадочности, наличии многочисленных внешних проявлений просадочности грунтов, при соответствующем обосновании в программе.

Инженерно-геологическая съемка выполняется с учетом выполненных работ на предыдущих этапах. Если результаты работ соответствуют требуемому масштабу съемки, то производится инженерно-геологическая рекогносцировка с целью выявления происшедших изменений характеристик просадочности грунтов и детализации условий на участках развития геологических и инженерно-геологических процессов.

      - Границы территории, охватываемой инженерно-геологической съемкой, и глубину изучения просадочной толщи рекомендуется устанавливать с учетом типа проектируемого объекта капитального строительства и имеющихся на территории или в непосредственной близости от нее участков техногенного воздействия на грунты (существующих и потенциальных источников замачивания просадочных толщ).

      - Количество точек наблюдений, в том числе инженерно-геологических выработок на 1 км2 площади следует устанавливать в зависимости от масштаба инженерно-геологической съемки с учетом сложности инженерно-геологических условий территории в соответствии с требованиями СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.1.7).

Для линейных сооружений ширину притрассовой полосы и среднее расстояние между инженерно-геологическими скважинами следует принимать в соответствии с таблицей 7.2 СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

      - Бурение инженерно-геологических скважин следует осуществлять, в соответствии с 4.9.6.

Горные выработки следует размещать с учетом расположения геоморфологических элементов и микроформ рельефа.

      - Для детального описания разреза просадочной толщи и более представительного опробования часть горных выработок следует проходить шурфами (дудками) по возможности на всю толщу просадочных грунтов, но не глубже 20 м.

Проходка шурфов должна предусматриваться на наиболее характерных участках основных элементов рельефа (с учетом микрорельефа) в местах с предполагаемыми повышенными и пониженными значениями просадки грунтов (1 — 2 шурфа на участке). Количество участков обосновывается в программе с учетом результатов работ на предыдущих этапах.

      - Опробование толщ просадочных грунтов (отбор монолитов) следует осуществлять применительно к выделенным по макроскопическим особенностям литологическим разновидностям грунтов (изменению цвета, характера структуры и распределения карбонатов, текстуры и др.) с учетом расчленения ее горизонтами погребенных почв, но не реже 1 м по глубине. Отбор монолитов (образцов) из погребенных почв следует осуществлять по их генетическим горизонтам.

Способы отбора монолитов грунта, их упаковка, транспортирование и хранение должны обеспечивать сохранность природной структуры и влажности и осуществляться в соответствии с ГОСТ 12071, при этом опробуется не менее 50 % выработок.

      - Геофизические исследования следует выполнять в соответствии с требованиями СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.1.13) и с учетом 4.9.7.

      - В состав комплекса методов полевых испытаний грунтов включают испытания штампами, прессиометрами, статическое и динамическое зондирование в соответствии с требованиями 4.9.8.

Определение характеристик деформируемости просадочных грунтов (начального просадочного давления и относительной деформации просадочности) полевыми методами (штампами) следует выполнять для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности при их проектировании на естественном основании, с целью корректировки значений характеристик, полученных при лабораторных исследованиях. Испытания штампами в этих случаях должны выполняться на каждом характерном по просадочным свойствам участке.

Модули деформаций просадочных грунтов должны определяться как при их полном водонасыщении, так и при природной влажности для оценки степени изменчивости (сжимаемости) просадочных грунтов.

Пункты испытаний просадочных грунтов штампами для определения значений относительной деформации просадочности при различных давлениях, начального просадочного давления и модулей деформации грунтов при природной влажности и в водонасыщенном состоянии рекомендуется располагать вблизи (на расстоянии 3 м) от опробуемых инженерно-геологических скважин.

      - Для оценки пространственной изменчивости свойств просадочных грунтов и установления положения кровли подстилающих просадочные грунты (при небольшой их мощности) отложений следует предусматривать динамическое и (или) статическое зондирование.

Для проектируемых зданий и сооружений на свайных или ленточных фундаментах допускается проводить статическое зондирование ручным пенетрометром для определения относительной просадочности грунта. Результаты испытаний должны уточняться лабораторными исследованиями относительной просадочности в компрессионных приборах по ГОСТ 12248 и ГОСТ 23161. Статическое зондирование ручным пенетрометром проводится с поверхности дна шурфа по мере его прохождения. Размеры шурфа в плане должны быть не менее 0,8 х 1 м или диаметром d ≥ 0,9 м [3].

При проведении изысканий на вновь осваиваемых и малоизученных территориях для уточнения типа грунтовых условий по просадочности, мощности просадочных грунтов и значения величины начального просадочного давления при полном водонасыщении (установленного по результатам лабораторных исследований) рекомендуется предусматривать проведение испытаний с замачиванием просадочных грунтов в опытных котлованах. Опытный котлован следует располагать в местах с возможной максимальной просадкой.

Опытные котлованы, в которых предусматривается длительное (в течение 1 — 3 месяцев) замачивание грунтов, следует сооружать с размерами сторон, равными величине просадочной толщи (но не менее 15 × 15 м), глубиной 0,2 — 0,4 м, с устройством дренирующих скважин (при толщине слоя просадочных грунтов более 10 м) глубиной не менее 0,4 и не более 0,8 просадочной толщи, а также — поверхностных (по 2 — 4 поперечникам через 2 — 4 м одна от другой) и глубинных марок (через 2 — 3 м по глубине) в пределах котлована и за его пределами (на расстоянии двукратной величины просадочной толщи).

В процессе опытного замачивания следует фиксировать количество заливаемой воды и осадки глубинных и поверхностных марок во времени по результатам их нивелирования. При замачивании просадочных грунтов с поверхности дна котлована рекомендуется определять контур замачивания грунта в плане и по глубине.

После завершения опытного замачивания просадочных грунтов (достижения условной стабилизации просадки грунтов в котловане) следует определять продолжительность проявления просадки (в сутках) и скорость ее развития (см/сутки) и выполнять комплекс работ по определению характеристик состава, состояния и свойств (в том числе прочностных и деформационных) замоченной толщи грунтов с использованием методов лабораторных и полевых исследований.

Допускается выполнять опытное замачивание грунтов по ускоренной схеме при соответствующем обосновании.

Ускорение замачивания котлованов достигается устройством по периметру опытного котлована прорезей (или часто расположенных скважин) на всю или преобладающую часть (0,8) толщины слоя просадочных грунтов с засыпкой скважин и прорезей в грунте дренирующим материалом.

Испытания по замачиванию просадочных грунтов в опытных котлованах рекомендуется выполнять по специально разработанной программе с привлечением проектной организации, разрабатывающей проектную документацию объекта строительства, а при необходимости (значительной неоднородности толщ просадочных грунтов) и научно-исследовательской организации.

      - Гидрогеологические исследования следует выполнять с учетом требований СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.1.15) и 4.9.9.

На данном этапе изысканий в районах распространения просадочных грунтов выявляют источники их обводнения; определяют направление и скорость движения подземных вод; водопроницаемость пород.

Определение водопроницаемости (коэффициента фильтрации) просадочных грунтов в зоне аэрации рекомендуется производить не менее чем в трех пунктах по каждому из выделенных инженерно-геологических элементов.

Пункты наливов воды в шурфы следует располагать в местах с наибольшей мощностью просадочной толщи и максимальной ожидаемой просадкой грунтов (II тип грунтовых условий по просадочности).

Гидрохимическое опробование скважин в процессе проведения любого вида откачек является обязательным.

      - Лабораторные исследования образцов грунтов и определение химического состава подземных вод и водных вытяжек из грунтов следует осуществлять в соответствии с требованиями СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.1.16) и с учётом 4.9.10.

Лабораторные определения характеристик просадочности грунтов и их сжимаемости выполняются соответственно по ГОСТ 23161 и ГОСТ 12248, при этом по отдельным (контрольным) образцам, количество которых обосновывается в программе, определение относительной просадочности следует проводить при длительном их водонасыщении под заданным давлением (не менее 15 суток) для установления величины замедленной просадки с целью учета при анализе возможных величин просадок.

Определение прочностных характеристик просадочных грунтов (по схемам консолидированного среза при природной и (или) заданной влажности, а также в условиях полного водонасыщения и по схеме неконсолидированного среза) должно выполняться по ГОСТ 12248 в объеме, обеспечивающем статистическую обработку результатов этих исследований по ГОСТ 20522.

      - Технический отчет по результатам первого этапа инженерно-геологических изысканий в районах распространения просадочных грунтов для разработки проектной документации объектов капитального строительства, должен содержать сведения, указанные в СП 47.13330.2016 (6.3.1.5, 6.3.3.2) с учетом состава и объемов работ, выполненных на данном этапе.

В состав текстовых приложений дополнительно могут включаться:

- ведомости обработки результатов полевых опытных работ и результатов стационарных наблюдений за замачиванием грунтов в опытном котловане.

Примечание: При необходимости в технический отчет следует помещать и другие материалы обработки результатов изысканий, отражающие специфические особенности и особые свойства просадочных грунтов, если они представляют интерес для их комплексной оценки и использования при проектировании.

Графическая часть технического отчета должна дополнительно содержать:

- графики изменения с глубиной значений относительной деформации просадочности от собственного веса при полном водонасыщении, начального просадочного давления, а также зависимости относительной деформации просадочности от давления;

- графики возможной величины просадки в зависимости от мощности просадочной толщи с выделением участков с различной величиной просадки (до 5 см, от 5 до 15 см, от 15 до 30 см и более 30 см);

-  графики просадки и относительной деформации просадочности отдельных слоев грунтов по глубине при замачивании в опытном котловане, а также линии равных просадок поверхности грунта в пределах опытного котлована и за его пределами и поперечные профили просадки поверхности грунта.

      - Локальный мониторинг компонентов геологической среды при необходимости, обоснованной в программе, следует выполнять в соответствии с 4.9.15.

    - Инженерно-гидрометеорологические изыскания на первом этапе при разработке проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (7.3.1) и свода правил по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

    - Инженерно-экологические изыскания на первом этапе при разработке проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (8.3.1) и свода правил по инженерно-экологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

6.2 Инженерные изыскания в районах распространения просадочных грунтов для подготовки проектной документации объектов капитального строительства — второй этап

    - Инженерно-геодезические изыскания на втором этапе для подготовки проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняют в соответствии с СП 317.1325800.2017 (7.2) и настоящим сводом правил.

      - В случае, если заданием предусмотрен локальный мониторинг компонентов геологической среды, в составе инженерно-геодезических изысканий на втором этапе, в соответствии с программой, дополнительно выполняют:

- сгущение исходной и наблюдательной (деформационной) сетей;

- топографическую съёмку участка распространения просадочных грунтов в масштабе 1:5000 — 1:200, высотой сечения рельефа согласно СП 47.13330.2016 (приложение В);

- повторный и последующие циклы наблюдений за вертикальными смещениями просадочных грунтов;

- вынос на местность и планово-высотную привязку дополнительных инженерно-геологических выработок и точек наблюдений;

- составление технического отчёта по результатам инженерно-геодезических изысканий (4.8.11).

    - Инженерно-геологические изыскания на втором этапе для подготовки проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняются для уточнения инженерно-геологических условий (включая свойства просадочных грунтов) на участках расположения отдельных зданий и сооружений или их группы с учетом требований СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.2) и настоящего свода правил.

      - При инженерно-геологических изысканиях в районах распространения просадочных грунтов уточняются:

- состав, состояние и свойства грунтов (в том числе характеристики просадочности грунтов) по выделенным инженерно-геологическим элементам в пределах контуров проектируемых зданий и сооружений;

- нормативные и расчетные значения характеристик прочностных и деформационных свойств просадочных грунтов при природной влажности и в водонасыщенном состоянии по выделенным инженерно-геологическим элементам в пределах контуров проектируемых зданий и сооружений;

- прогноз развития процесса просадки; изменения свойств просадочных грунтов при строительстве и эксплуатации объектов.

      - Основные виды работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации объектов капитального строительства на втором этапе в районах распространения просадочных грунтов, определяются СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.2.3) и выполняются с учётом дополнительных требований 4.9.

      - В пределах участков строительства зданий и сооружений и непосредственно прилегающей к ней освоенной (застроенной) территории рекомендуется проводить инженерно-геологическую рекогносцировку, включая обследование зданий и сооружений, с целью установления новых проявлений просадочности грунтов на поверхности земли, возникших после завершения предыдущего этапа изысканий, и выявления техногенных факторов (утечек из подземных коммуникаций, фильтрационных потерь из водоемов и др.), которые могут оказывать влияние на развитие просадок в толще лессовых грунтов исследуемой площадки.

      - Инженерно-геологические скважины в районах распространения просадочных грунтов следует размещать в соответствии с СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.2.4 – 7.2.5).

Расстояние между скважинами рекомендуется принимать не более 50 м (в зависимости от уровня ответственности проектируемых сооружений и категории сложности инженерно-геологических условий). Наиболее оптимальным расстоянием является 25 – 30 м с учетом степени изменчивости физико-механических характеристик просадочных грунтов в плане и по глубине, мощности просадочной толщи, характера залегания кровли подстилающих грунтов, но не менее четырех горных выработок в пределах каждого здания и сооружения или двух - на каждую секцию жилого дома (с учетом ранее пройденных выработок). Максимальные расстояния между горными выработками (до 50 м) следует принимать под группу малоэтажных зданий и сооружений пониженного уровня ответственности с расположением выработок по углам участка, в пределах которого они размещаются.

При изысканиях, выполняемых впервые под отдельно стоящее здание, количество горных выработок, для обеспечения представительного опробования просадочных грунтов, должно быть не менее двух.

      - Глубину инженерно-геологических скважин следует устанавливать в соответствии с 4.9.6.2.

Для более детального изучения строения и опробования просадочной толщи в пределах контуров проектируемых зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности в числе горных выработок следует предусматривать проходку одного — двух шурфов, размещая их в местах с предполагаемыми резкими изменениями состава, состояния и просадочных свойств грунтов (минимальными и максимальными значениями характеристик просадочности по данным, полученным на предыдущих этапах изысканий).

На участках строительства группы малоэтажных зданий и сооружений пониженного уровня ответственности глубину горных выработок, при мощности толщи просадочных грунтов более 20 м, следует принимать равной 20 м.

Инженерно-геологические скважины в районах распространения просадочных грунтов на участках индивидуального проектирования трасс линейных сооружений размещаются в соответствии с СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.2.16).

      - Отбор образцов грунтов нарушенного и ненарушенного сложения (монолитов) из инженерно-геологических скважин для определения их свойств в лабораторных условиях следует осуществлять применительно к выделенным инженерно-геологическим элементам (но не реже, чем через 1 м по глубине) в пределах всей просадочной толщи, а также из залегающих ниже непросадочных грунтов. Определения характеристик свойств грунтов следует производить в количестве 10-20 для каждого инженерно-геологического элемента (с учетом определений на предшествующих этапах изысканий).

На участке каждого здания и сооружения (или их группы) следует опробовать до 50 % горных выработок (в том числе все шурфы), но не менее двух выработок. При значительной неоднородности просадочной толщи по литологическому строению и свойствам грунтов опробование рекомендуется осуществлять во всех горных выработках.

На втором этапе изысканий в случае необходимости (при изменении инженерно-геологических условий, проявлениях процессов просадки) инженерно-геологические скважины могут проходиться за границей проектируемых контуров зданий и сооружений.

      - Инженерно-геофизические исследования следует выполнять в соответствии с требованиями СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.2.21) и с учетом 4.3.9.

Для оценки однородности выделенных инженерно-геологических элементов в толще просадочных грунтов может применяться скважинный каротаж.

      - Полевые исследования грунтов в районах распространения просадочных грунтов следует проводить в контурах участков проектируемого размещения зданий и сооружений в соответствии с СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.2.22) и 4.9.10.

Выбор методов определения характеристик просадочных грунтов при полевых исследованиях, а также режим проведения испытаний следует устанавливать в зависимости от: предполагаемого повышения влажности просадочных грунтов (в том числе при их искусственном замачивании); методов устранения просадочных свойств грунтов (уплотнением, закреплением); уровня ответственности зданий и сооружений.

      - Количество определений характеристик просадочности и деформируемости полевыми методами следует устанавливать в зависимости от степени изменчивости характеристик грунтов, но не менее трех как при природной влажности, так и при полном водонасыщении для каждого инженерно-геологического элемента в пределах сжимаемой толщи основания, сложенного просадочными грунтами.

На участках проектируемых зданий и сооружений при возможном замачивании их оснований значения относительной деформации просадочности и начального просадочного давления грунтов следует определять при их полном водонасыщении, по всей глубине просадочной толщи, а прочностные и деформационные — при природной влажности и в водонасыщенном состоянии.

      - В качестве основного вида полевых опытных работ, при вариантах плитного или комбинированного фундамента, рекомендуется использование метода испытаний вертикальной статической нагрузкой в шурфах при помощи штампа I типа в соответствии с ГОСТ 30672, ГОСТ 20276.

По результатам штамповых испытаний следует устанавливать значения модулей деформации просадочных грунтов при природной влажности и в водонасыщенном состоянии.

При слоистости или неоднородности грунтов (по составу, состоянию, сложению и свойствам) просадочной толщи на участках предполагаемого размещения многоэтажных зданий при необходимости рекомендуется проводить испытания статическими нагрузками с установкой в основании штампов глубинных марок. Установка глубинных марок позволяет определить послойные деформации и значения относительной просадочности грунтов, глубину деформируемой зоны. Глубинные марки рекомендуется устанавливать в пределах средней части штампа на одинаковых расстояниях от его центра на глубинах 0,25-0,4 d (d-диаметр или размер стороны квадратного штампа); 0,5-0,8 d; 0,8-1 d; 1-1,5 d от подошвы штампа. Для пропуска глубинных марок в штампе должны быть отверстия диаметром 2-3 см.

Испытание грунтов штампами допускается не производить в следующих случаях:

- если предполагается строительство проектируемых зданий и сооружений на участках I типа грунтовых условий по просадочности и в пределах всей просадочной толщи сумма вертикальных напряжений от внешней нагрузки и от собственного веса грунта не превышает начального просадочного давления;

- при наличии статистически обоснованных и апробированных в течение 20 лет региональных переходных коэффициентов mk от результатов лабораторных испытаний грунтов к штамповым испытаниям.

      - На участках зданий и сооружений, проектируемых на свайных фундаментах, следует предусматривать выполнение статического зондирования в соответствии с 4.9.8.4. Зондирование рекомендуется осуществлять в 6 точках под каждое здание и сооружение.

Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также при выборе комбинированного свайно-плитного фундамента, результаты зондирования должны уточняться испытанием грунтов штампами согласно СП 22.13330 и СП 24.13330.

      - При проектировании свайных фундаментов зданий и сооружений необходимость проведения испытаний натурными сваями определяется с учетом 4.9.8.6 — 4.9.8.9.

      - Гидрогеологические исследования следует выполнять для определения (уточнения) характеристик водоносных горизонтов и их химического состава в соответствии с СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.2.23) и с учетом 4.9.9.

На участках зданий и сооружений, располагаемых на территории с II типом грунтовых условий по просадочности, проектирование фундаментов которых предусматривается с устранением просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи предварительным замачиванием, следует предусматривать определение коэффициентов фильтрации всех грунтов, слагающих зону аэрации, в полевых условиях (основной метод) и в лабораторных условиях (дополнительный метод).

Испытание водопроницаемости просадочных грунтов в зоне аэрации рекомендуется осуществлять в полевых условиях методами налива воды в шурфы и скважины с определением значений коэффициентов фильтрации исследуемых слоев грунта (не менее трех опытов для каждого характерного слоя грунта). Пункты определения коэффициентов фильтрации полевыми методами (наливами воды в шурфы, скважины) рекомендуется размещать около участков зданий и сооружений в местах с различной величиной значений просадки грунтов от собственного веса.

Определение при необходимости фильтрационной анизотропии и нормативного значения коэффициента фильтрации толщи просадочных грунтов следует выполнять по дополнительному заданию лабораторными методами при вертикальной и горизонтальной ориентации образцов грунта.

      - Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов, определение химического состава подземных вод и грунтовых вытяжек следует выполнять для уточнения прочностных, деформационных и фильтрационных свойств грунтов на участках контуров проектируемых зданий и сооружений и на участках индивидуального проектирования трасс линейных сооружений в соответствии с СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (7.2.24) и с учетом 4.9.10.

      - Состав и методы определений характеристик просадочных грунтов при лабораторных исследованиях, а также режим проведения испытаний следует устанавливать в зависимости от предполагаемого повышения влажности просадочных грунтов (в том числе при их искусственном замачивании), методов устранения просадочных свойств грунтов (уплотнением, закреплением).

      - На участках зданий и сооружений, основания которых проектируются, исходя из возможности повышения их влажности (вследствие инфильтрации поверхностных вод, экранирования поверхности и др.) в условиях неполного водонасыщения грунта, для установления величины относительной деформации просадочности грунта рекомендуется определять начальную просадочную влажность.

Для зданий и сооружений нормального и пониженного уровней ответственности начальную просадочную влажность следует определять, как правило, по результатам лабораторных исследований. Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности для уточнения значений начальной просадочной влажности, полученных лабораторными методами, рекомендуется проводить полевые испытания грунтов штампом в тех же точках, где эта влажность определялась лабораторными методами. Значения начальной просадочной влажности следует сопровождать указанием на величину давления, при котором она была определена.

      - Прогноз изменений инженерно-геологических условий в районах распространения просадочных грунтов на втором этапе инженерно-геологических изысканий разрабатывается с применением методов физического, математического моделирования и метода инженерно-геологических аналогий.

Наиболее распространенными видами физического моделирования для просадочных грунтов является лабораторные и полевые экспериментальные методы грунтоведения и механики грунтов (моделирование процессов деформации, просадочности и др.). Натурные и лабораторные исследования проводятся параллельно: натурное – непосредственно в массиве грунта, слагающего площадку изысканий; лабораторное – на образцах грунтов, отобранных из этого же массива. Данный вид моделирования является обязательным для сооружений повышенного уровня ответственности и рекомендуется для площадок изысканий со II типом грунтовых условий по просадочности при проектировании сооружений нормального уровня ответственности.

Выбор методики должен основываться на трех возможных вариантах, ожидаемых в подсистеме «грунтовый просадочный массив»:

- исключение возможности замачивания и сохранения влажности не выше нижнего предела пластичности;

- возможное повышение влажности в диапазоне от начальной просадочной до влажности на границе текучести и частичная реализация просадки в какой-то части грунтового массива;

- возможность полного замачивания, повышения влажности выше верхнего предела пластичности и полное проявления просадки с последующей деградацией просадочных свойств.

Допускается не выполнять натурное моделирование для объектов нормального уровня ответственности при грунтовых условиях II типа по просадочности при наличии региональных статистически достоверных и апробированных на опыте, переходных коэффициентов mk от результатов лабораторных испытаний к значениям прочностных и деформационных характеристик в массиве грунта.

Аналоговое моделирование предполагает выбор площадок - аналогов для прогноза изменений свойств грунтов на объекте проектируемого строительства. Для выбора критериев идентичности между участками объекта и аналога при исследовании просадочных грунтов рекомендуется сходство следующих исходных условий:

- принадлежность к одному геоморфологическому элементу;

- подобие гидрогеологических режимов: рекомендуемые критерии – отметка уровня грунтовых вод; диапазон допустимых отклонений составляет ± 1 м; коэффициенты фильтрации или водопроводимость водовмещающих пород;

- однородность просадочной толщи: рекомендуемый критерий – идентичность всех выделенных в ее пределах ИГЭ (РГЭ); диапазон допустимых отклонений;

- установленные для статистической обработки генеральных совокупностей, меры рассеяния показателей свойств грунтов (ГОСТ 20522);

- мощность просадочной толщи – диапазон допустимых отклонений составляет ±1 м;

- выдержанность по мощности выделенных ИГЭ (РГЭ) – диапазон допустимых отклонений составляет ± 0,5 м.

В отдельных случаях, для оценки допустимого несовпадения критериев подобия у объекта и аналога рекомендуется определять меру подобия и интегральную меру подобия. Для учета различий и степени влияния, введенных в прогнозную модель факторов, а также установления близости объекта и аналога, рекомендуется вычислять весовые коэффициенты.

Среди математических методов моделирования для просадочных грунтов рекомендуется использовать кластерный, дискриминантный и корреляционный анализы. Наиболее востребованным методом количественной оценки и получения информации о просадочном массиве, являются стохастические модели парной и множественной корреляции между характеристиками показателей свойств грунтов.

При обосновании выбора модели необходимо пояснить физическую сущность изучаемых процессов и показателей, схему их взаимодействий.

      - Учитывая, что процесс просадочности реализуется при повышении влажности, особое внимание следует уделить прогнозу изменения гидрогеологических условий, который выполняется при изучении подтопления территории.

Для определения возможных изменений режима подземных вод в процессе строительства и эксплуатации проектируемых и существующих зданий и сооружений следует использовать:

- результаты стационарных наблюдений за подземными водами, используя сеть наблюдательных скважин, созданную на предшествующем этапе изысканий;

- данные разовых замеров уровней подземных вод в горных выработках, пройденных под отдельные здания и сооружения, с определением возможной величины повышения уровня подземных вод аналитическими расчетами, математическим и (или) аналоговым моделированием.

Стационарные наблюдения с использованием существующей сети следует продолжать в рамках локального мониторинга в период строительства и эксплуатации проектируемых и существующих зданий и сооружений; если такая сеть не создана, то ее устройство следует предусмотреть в проекте строительства объекта. Рекомендуемая продолжительность стационарных наблюдений на застроенной территории составляет 3 — 5 и более лет.

Сгущение пунктов стационарной сети рекомендуется осуществлять вблизи проектируемых зданий и сооружений с мокрым технологическим процессом и водонесущими коммуникациями, а также на участках размещения наиболее ответственных зданий и сооружений с целью контроля за развитием процесса повышения уровня подземных вод, своевременного устранения утечек из водонесущих коммуникаций и предотвращения аварийных ситуаций.

      - Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на втором этапе при разработке проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения просадочных грунтов составляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (6.3.2.5, 6.3.3.2).

При анализе инженерно-геологических условий на участках с техногенным воздействием на режим подземных вод и влажность грунтов зоны аэрации в отчете необходимо особое внимание уделять оценке изменения характеристик просадочности по площади и разрезу, вызванных неравномерным их замачиванием. При этом следует учитывать возможность наличия грунтов, процесс самоуплотнения которых (реализация просадки) не завершен.

    - Инженерно-гидрометеорологические изыскания на втором этапе при разработке проектной документации объектов капитального строительства в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (7.3.2) и свода правил по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

    - Инженерно-экологические изыскания на втором этапе при разработке проектной документации объектов капитального в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (8.3.2) и свода правил по инженерно-экологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

- Инженерные изыскания в районах распространения просадочных грунтов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

  - Инженерно-геодезические изыскания при строительстве, и реконструкции зданий и сооружений в районах распространения просадочных грунтов выполняют в соответствии с СП 317.1325800.2017 (раздел 8) и настоящим сводом правил.

    - В случае если заданием предусмотрен локальный мониторинг компонентов геологической среды, в составе инженерно-геодезических изысканий на втором этапе, в соответствии с программой, выполняют:

- сгущение исходной и наблюдательной (деформационной) сетей;

- топографическую съёмку участка распространения просадочных грунтов в масштабе 1:5000 — 1:200 и высотой сечения рельефа согласно СП 47.13330.2016 (приложение В);

- выполнение очередных циклов наблюдений за вертикальными смещениями просадочных грунтов;

- вынос на местность и планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок и точек наблюдений;

- составление промежуточных и технического отчётов о результатах инженерно-геодезических изысканий (4.8.10, 4.8.11).

  - Инженерно-геологические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений в районах распространения просадочных грунтов должны обеспечивать получение данных для оценки соответствия результатов инженерно-геологических изысканий, использованных при разработке проектной документации и результатов вскрышных работ в соответствии с СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (8.1).

    - При выполнении контроля за производством земляных работ на основе проведения обследования котлованов, траншей, туннелей и других выемок следует устанавливать соответствие границ участков распространения просадочных грунтов (в плане и разрезе) принятых в проектной документации фактическим.

При обследовании должно выполняться: описание грунтов (характер, состав, состояние и свойства) в стенках и дне котлованов и выемок; выполнение зарисовок и фотографирование; отбор при необходимости контрольных проб грунтов и подземных вод; регистрация появления и установления уровня подземных вод, зоны капиллярного насыщения грунтов; установление характерных особенностей поступления воды в выемки, величины водоотлива.

В результате обследования составляются детальные инженерно-геологические разрезы и карты инженерно-геологических условий с границами участков распространения просадочных грунтов в масштабе 1:500 - 1:50 (при соответствующем обосновании - 1:10).

    - При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений в районах распространения просадочных грунтов, как правило, необходимо выполнять локальный мониторинг компонентов геологической среды на специально оборудованной сети наблюдений (рекомендуемая продолжительность наблюдений на застроенной территории составляет 3-5 и более лет). Составляется программа мониторинга, разработанная для конкретной территории с целью наблюдения за характеристиками просадочных грунтов, получения оперативной информации об их изменениях, оказывающих влияние на безопасность строительных работ и эксплуатацию зданий и сооружений, а также для контроля за просадочными явлениями.

    - Результаты инженерно-геологических изысканий в период строительства следует представлять в виде технического отчета в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (6.4.4) и СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (8.1.5).

Технический отчёт должен содержать данные об изменении состояния и свойств просадочных грунтов, гидрогеологических условий, а также рекомендации по уточнению организации и методов производства строительных работ, в том числе по технологии искусственного закрепления просадочных грунтов, разработке профилактических и защитных мероприятий.

При выполнении локального мониторинга компонентов геологической среды технический отчет дополнительно должен содержать результаты выполненных наблюдений.

При выявлении расхождений фактических данных о просадочных грунтах с принятыми в проектной документации, в техническом отчёте должны содержаться предложения по уточнению соответствующих проектных решений.

  - Инженерно-геологические изыскания для реконструкции зданий и сооружений в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП ***.*****.201* «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (8.2) и должны обеспечивать получение материалов и данных, необходимых для разработки проектной документации на осуществление реконструкции, в т. ч. мероприятий инженерной защиты объекта строительства.

    - При инженерно-геологических изысканиях для реконструкции зданий или сооружений необходимо определять изменение инженерно-геологических условий за период строительства и эксплуатации зданий и сооружений, включая изменения рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, состава, состояния и свойств просадочных грунтов, активности инженерно-геологических процессов, в том числе, просадочных явлений.

    - Состав, объемы инженерно-геологических изысканий определяют в соответствии с требованиями 6.2.2, в зависимости от целей реконструкции, категории сложности инженерно-геологических условий и уровня ответственности здания или сооружения, его состояния.

    - При реконструкции существующих зданий и сооружений горные выработки должны размещаться в местах основных характерных сечений: резкого изменения высоты зданий и сооружений и значительных нагрузок на фундаменты, у наружных и, при возможности, внутренних несущих стен, колонн, а также на участках деформации зданий и сооружений (если они имеются).

    - При инженерно-геологических изысканиях для реконструкции зданий и сооружений в районах распространения просадочных грунтов выполняются наблюдения за осадками и деформациями существующих зданий и сооружений, обследование состояния грунтов оснований их фундаментов, а также наблюдения за развитием просадочных явлений, включая прилегающую территорию для установления динамики изменения факторов, обусловливающих активизацию процесса просадки.

    - Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для реконструкции зданий и сооружений в районах распространения просадочных грунтов следует представлять в соответствии с требованиями СП 47.133330.2016 (подпункт 6.4.7).

7.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания в составе комплексных инженерных изысканий при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (7.4) и свода правил по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

7.4 Инженерно-экологические изыскания в составе комплексных инженерных изысканий при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в районах распространения просадочных грунтов выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (8.4) и свода правил по инженерно-экологическим изысканиям, содержащего общие правила производства работ.

Приложение А

### Способы и особенности бурения инженерно-геологических скважин в районах распространения просадочных грунтов

| Способ бурения | Глубина бурения, м | Диаметр скважин, мм | Особенности метода |
| --- | --- | --- | --- |
| Колонковый | до 100 | 33-168 | Бурение «всухую»; точность установления границы ±0,25 м. Средняя мощность одного пропущенного слоя - 0,32 м. Бурение с продувкой воздухом. |
| Ударно-канатный с кольцевым забоем | до 30 | 89-273; 560 и более | Возможно удлинение керна на 15-20 %. Погрешность в определении положения границ до ± 0,3 м. Средняя мощность одного пропущенного слоя 0,17 м |
| Медленно-вращательный | до 30 | 73-650 | Погрешность в определении границ слоев составляет 0,5-0,75 м. Средняя мощность одного пропущенного слоя 0,3 м. |

Таблица А.1

### Приложение Б

### Сокращенная программа статических испытаний свай в просадочных грунтах

Испытания свай должны проводиться в соответствии с требованиями СП 24.13330, ГОСТ 5686 и настоящего приложения.

Несущая способность сваи (Ф) должна определяться как разность ее несущей способности ниже просадочной толщи (Ф1) и величины нагрузки от негативного (нагружающего) трения по боковой поверхности сваи, возникающей от просадки грунтов при замачивании (Ф н.тр).

Ф = Ф1 - Ф н.тр                                                                                                   	(Б.1)

Схема расположения сваи в грунте изображена на рисунке Б.1.

Несущая способность сваи ниже просадочной толщи, определяется непосредственным испытанием сваи по схеме, приведенной на рисунке Б.2.

Нагрузка от негативного трения (ФНТ.Р.) определяется как величина сопротивления сваи по боковой поверхности просадочного грунта естественной влажности, т.к. наихудшим случаем просадки является просадка нижних слоев при подъеме уровня грунтовых вод, при котором на свае зависает вышележащий сухой массив. Нагрузку от негативного трения следует определять путем испытания сваи на выдергивание из сухого просадочного грунта по схеме, приведенной на рисунке Б.2.

Рисунок Б.1 - Схема расположения сваи в грунте в случае, если УГВ и граница просадочной толщи практически совпадают.

Рисунок Б.2 Схема расположения сваи в грунте при УГВ ниже границы просадочной толщи

В том случае, когда горизонт грунтовых вод находится ниже границы просадочной толщи, при испытаниях следует зону грунта от УГВ до границы просадочной толщи обводнять, как показано на схеме, приведенной на рисунке Б.3.

В тех случаях, когда до испытаний произошел быстрый подъем УГВ техногенного характера (в застроенных микрорайонах) и нет данных о прошедших просадочных процессах, испытания свай следует выполнять от ранее существовавшего УГВ или границы просадочной толщи по схеме, приведенной на рисунке Б.4.

В целях исключения погрешностей от возможных методических ошибок при проведении испытания свай нагрузку от негативного трения следует принимать по наибольшему значению, полученному по результатам испытаний свай на выдергивание и определенному расчетным путем по расчетным сопротивлениям для грунтов естественной влажности в соответствии с СП 24.13330. При этом значение нагрузки от негативного трения, определенное расчетным путем следует, принимать с коэффициентом перегрузки 1.5. Лидер-скважины для забивки свай, предназначенных для испытаний на выдергивание, следует принимать диаметром на 5-10 см меньше размера стороны сечения сваи.

Рисунок Б.3 - Схема расположения сваи в грунте при УГВ ниже границы просадочной толщи

Рисунок Б.4 - Схема расположения сваи в грунте при УГВ выше границы просадочной толщи

### Приложение В

### Сокращенная программа статических испытаний микропенетрацией в просадочных грунтах

Принцип действия прибора основан на измерении глубины погружения подпружиненного конуса. При испытании определяют силу сопротивления грунта проникновению конуса. Пенетрация возможна только на высоту конуса. Схема Микропенетрометра изображена на рисунке В.1.

1 – ручка; 2 – корпус; 3 – шток; 4- пружина; 5- движок; 6 – опорная плита; 7 - сменный корпус.

Рисунок В.1 –Схема микропенетрометра

Техническая характеристика Микропенетрометра:

1. высота конуса, мм 25;

2. угол при вершине конуса, град 30;

3. начальное натяжение пружины, Н 5,5;

4. конечное натяжение пружины, Н 25,5;

5. длина, мм 300;

6. диаметр, мм 20;

7. масса, кг 0.

Число отдельных «уколов» грунта отдельно взятого инженерно-геологического элемента должно быть не менее 12, а при уточнении границ или выделении нескольких элементов во внешне однородной толще не менее 24 (по 12 по обе стороны предполагаемой линии раздела).

Результаты микропенетрации заносят в журналы описания обнажений, расчисток и вскрытий. Для индивидуального слоя однородного по составу и состоянию грунта и отдельно взятого инженерно-геологического элемента результаты микропенетрации надлежит подвергать статистической обработке по ГОСТ 20522 для получения обобщенных пенетрационных характеристик грунта.

Для приближенной оценки однородности глинистого грунта может служить глубина погружения конуса микропенетрометра. При применении конуса с углом при вершине 30° и постоянном усилии вдавливания, равном 20 Н, допустимые отклонения погружения конуса в грунт не должны превышать 5 мм. При большем отклонении в испытываемом разрезе следует выделять несколько индивидуальных слоев.

Расчет пластической прочности проводят по формуле:

(В.1)

где Рмакс = Р0 + КН,

Р0 – начальное натяжение пружины, равное 0,5 кг;

К – жесткость пружины равная 0,65 кг/см;

Н – высота конуса 30 мм;

h – глубина погружения конуса, мм.

Сопротивление проникновению в грунт конуса называется предельным напряжением сдвига. Для конуса с углом при вершине 30° его вычисляют по формуле:

(В.2)

где R - предельное напряжение сдвига, МПа;

P - нагрузка на конус, Н;

h - глубина погружения конуса в грунт, мм.

Отклонения частных значений предельного напряжения сдвигу в испытываемом пласте, инженерно-геологическом элементе не должны превышать 15 % величины обобщенного значения, что необходимо учитывать при расчленении внешне однородной толщи и проведении границ элементов.

### Приложение Г

### Сокращенная программа проведения иксиметрических исследований просадочных грунтов в скважине

В ходе искиметрических испытаний измеряют усилие, затрачиваемое на преодоление сопротивления породы движущемуся в ней режущему профилю. Это усилие численно равно сопротивлению резанию, которое характеризует прочностные свойства пород.

Искиметр состоит из погружной части и регистрирующей аппаратуры» устанавливаемой на поверхности. Погружная часть представляет собой трубчатый корпус, в прорезе которого расположены подпружиненные ножи. Внутри корпуса размещен измерительный преобразователь давления, связанный кабелем с регистрирующей аппаратурой. Корпус снабжен механизмом заклинивания в обсадных трубах.

Обработка результатов испытаний состоит в совместном анализе диаграммы сопротивления резанию с результатами буровых, лабораторных, а также с результатами других полевых методов. На основе этого рассмотрения выделяют инженерно-геологические элементы и литологические разности, оценивают однородность пород, характер изменений и показатели прочностных свойств.

График искиметрических испытаний используют для расчленения разреза на слои, отличающиеся по величине сопротивления резанию, выделения ослабленных прослоев и приближенной оценки прочности песчано-глинистых грунтов.

Величину сопротивления сдвигу τ определяют по формуле Ю. Остермана:

τ =                                              (Г.1)

где sk – удельное сопротивление резанию – отношение сопротивления резанию Р к площади поперечного сечения ножа А, т.е. sk = Р/А;

τ0 =  - cопротивление сдвигу при природном давлении на глубине h (2);

γ – плотность;

ξ – коэффициент бокового давления;

L – показатель структурной прочности.

По значениям τ строят график зависимости τ = f(h), по которому оценивают изменчивость прочностных свойств песчано-глинистых грунтов по разрезу.

1 — нож; 2 — трос; 3 — ролик; 4 — динамометр; 5 — самописец; 6 — лебедка

Рисунок Г.1 – Схема скважинного искиметра конструкции Г. К. Бондарика, Ю. В. Семенова, В. Г. Сироткина.

а — положение при погружении в скважину (при вдавливании);

б — рабочее положение при проведении испытаний;

в — положение при холостом подъеме, после встречи прочных включений (валунов, прочных прослоев).

Рисунок Г.2 - Схема работы ножа искиметра

# Приложение Д

# Определение нормативных значений относительной просадочности просадочных грунтов

Предварительную оценку нормативных значений величины относительной просадочности грунтов при инженерно-геологических изысканиях для сооружений повышенного и нормального уровня ответственности, а также окончательную их оценку для сооружений пониженного уровня ответственности допускается выполнять по их физическим характеристикам в соответствии с таблицей Д.1.

Таблица Д.1

| Природная влажность w, % | Вертикальное давление P, МПа | Относительная просадочность εsl, при коэффициенте пористости е |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 8 | 0,1 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,029 | 0,033 |
|  | 0,2 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 |
|  | 0,3 | 0,020 | 0,031 | 0,042 | 0,053 | 0,064 | 0,074 | 0,085 |
| 12 | 0,1 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
|  | 0,2 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,057 |
|  | 0,3 | 0,010 | 0,021 | 0,031 | 0,042 | 0,053 | 0,064 | 0,075 |
| 16 | 0,1 | 0,000 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,025 |
|  | 0,2 | - | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,033 | 0,041 | 0,049 |
|  | 0,3 | - | 0,010 | 0,021 | 0,032 | 0,043 | 0,053 | 0,064 |
| 20 | 0,1 | - | - | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,017 | 0,021 |
|  | 0,2 | - | - | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,033 | 0,041 |
|  | 0,3 | - | - | 0,010 | 0,021 | 0,032 | 0,043 | 0,054 |
| 24 | 0,1 | - | - | - | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,017 |
|  | 0,2 | - | - | - | 0,008 | 0,017 | 0,025 | 0,033 |
|  | 0,3 | - | - | - | 0,011 | 0,022 | 0,032 | 0,043 |

Библиография

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 № 402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 19 января 2006 г. № 20»

[2] Приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 г. N 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»

[3] Рекомендации по определению относительной просадочности грунтов статическим зондированием с поверхности дна шурфа, НИИ оснований и подземных сооружений Госстроя СССР, Москва 1972

УДК 624.131

Ключевые слова: инженерные изыскания для строительства, инженерно-геодезические изыскания для строительства, инженерно-геологические изыскания для строительства, просадочные грунты, просадочность, просадочная толща, район распространения просадочных грунтов, специфические характеристики просадочных грунтов, относительная деформация просадочности, относительная просадочность, начальное просадочное давление, начальная просадочная влажность.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «НИЦ «Строительство»

| Руководитель разработки | Генеральный директор | _______________ | А.В.Кузьмин |
| --- | --- | --- | --- |

Соисполнитель

ООО «ИГИИС»

| Руководитель разработки | Генеральный директор | _______________ | М.И. Богданов |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Начальник отдела | _______________ | Е.В. Леденева |